2009年上半年网上造价咨询解释-安装

1、问：电动机为甲供，检查接线只在外部测试，没有打开电动机，套定额要乘系数吗？电动机调试分位本体试验、附属高压二次设备试验、继电器及仪表实验、一次电流及二次回路检查，现在结算争议在本体调试内容划分不清楚，结算单位要乘系数0.4，施工单位只同意乘0.7，应如何划分？

答：电动机检查接线定额工作内容包括：检查定子、转子、研磨滑环及电刷、测量轴承绝缘，配合密封试验、接地、干燥、整修整流子及清理等不含解体检查，如不需要解体时，应执行电机检查接线定额乘以0.2系数。

安装定额电气册中电力变压器系统调试子目中所包含的调试项目较多，包括一次设备本体试验、附属高压二次设备试验、继电器及仪表试验、一次电流及二次回路检查。在计取其费用时，应根据如施工单位提供的调试报告内容计算费用，如果施工单位只完成部分工作内容，其调试费用可分别按以下的百分比计算：30%、30%、20%、20%。

2、（1）、电气成套防爆控制操作柜（箱)执行相应柜（箱)子目，人工是否应乘以1.2系数。 （2）、第一册的设备拆除，执行相应子目人材机×0.5系数，其他册的拆除如何？ 3、第六册“阀门安装”说明中“定额仅包括安装工序内容，配合工作内容由仪表专业考虑。”在执行中套用第六册调节阀安装子目后，是否应再执行仪表定额“调节阀”子目内容。 4、第六册“阀门安装”说明中“仪表流量计安装，执行阀门安装相应定额乘以系数0.7。”在执行中套用第六册阀门安装子目乘0.7系数后，是否应再执行仪表定额“流量仪表”子目内容。 因审计单位一定要我提供以上计价依据，否则不予计取？

答：电气成套防爆控制操作柜（箱)为成品设备，应按相应柜（箱)定额子目直接套用。

除第一册按拆除项目，应套用或参照相应修缮定额。

工业管道上安装调节阀门应套用第六册定额，其余检查、接线调整、接地等套用自动化仪表相关定额。

3、2004年《江苏省安装工程计价表》中辅材价格是否可以调整？如第八册第二章3.焊接法兰阀8-256~8-268材料中平焊法兰的价格比市场上相应规格的蝶阀还高很多，审计时如何处理。

答：可以调整。

4、问：我们通过招投标（工程量清单招标）承接一项空调工程，合同为固定总价合同，合同价为230万元，施工过程中，因发包单位要求变更，工程量增加了，致使结算时分部分项工程费比原来增加了89万元，请问这种情况下，措施费用（脚手架、临时设施费、文明施工费等）是否调整，如何调整?还有空调工程的系统调整费是不是跟着调。

答：按合同约定，如无约定，可以调整。

5、问：在安装工程中管道安装中是否包括了一遍试压与消毒工序，是否要在单套一遍试压消毒子目？管件在定额子目中是否综合取定？

答：含试压不含消毒，一般情况下不单独套用。管件在定额中是综合取定。

6、问：安装工程，合同规定甲方将主材委托乙方采购，在计算材料费时，除了材料出厂价、运杂费外，采购保管费、损耗等费用如何计取，依据是什么文件。 许多省市都有“材料预算价编制办法”，请问江苏省有没有？文号是多少？

答：材料预算价格组成可参见造价员考试教材理论部分。但是工程结算材料价格如何确定应按合同约定。

7、问：衬塑钢管卡箍连接，定额只有镀锌钢管卡箍连接类似，安装是否一样？是否可以借套？

答：可以直接套用。

8、问：关于第八章电缆保护管套用定额的问题，计价表上写的是Φ100以下电缆保护管，套用配管配线定额，因为定额里面没有描述清楚Φ100是什么意思，我们通常理解Φ100是指外径，所以我们在施工时室外DN100的电缆保护管（外径114、内径108）套用2-539电缆保护管，并且2-539中也描述的也是管径100-150的规格，并不是100、125、150三种公称直径规格，兄弟省份都是分开来套用的？100、125、150.我们是徐州的施工单位，在徐州就有这样的问题，然后造价行业就形成统一的认识：Φ100以下电缆保护管，套用配管配线定额中Φ100就指外径，如果外径大于100就可以套用电缆保护管相应子目，外径小于100必须可以套用配管、配线定额。

答：定额管径一般为公称直径。

9、问：一根电缆敷设方法是一部是竖直敷设。一部分是平行敷设，请问要套竖直电缆还是就这样电缆定额（注明是一根连体电缆）

答：应按敷设方式分开计算。

10、问；请问一下电缆沟钢盖板制作安装套用什么定额合适？是不是第二册一般铁构件制作安装？

答：如为成品供应，可直接报价。

11、问：工程楼宇自动化工程，现场用的电缆线是RVS和RVSP的电缆线，规格有2*1.0，3*1.0，4*1.0，8*1.0，因为是智能这块的，请问套用什么子目较为合适?

答：RVS- 控制信号双绞电线，RVSP普通屏蔽铜芯聚氯乙稀绝缘绞型连接软电线 ，可套用多芯软导线定额子目。

12、问：请问定额中电力电缆敷设的截面是怎样计算的，是按电缆的单芯截面计算并套用相应定额，还是将三芯和零线截面相加计算？

答：按电缆的单芯截面计算并套用相应定额。

13、问：安装定额第二册电缆敷设人工挖土方中是否含300m以内的场内运输？

答：不包括。

15、问：施工现场用10槽钢、50*5角钢制作安装的电气桥架支架，制作套用按2004江苏计价清单2-358一般铁构件制作（无争议），安装套用2-592桥架支撑架安装，而非2-359一般铁构件安装，合适吗？

答：可套用一般铁构件制作安装定额子目。

16、问：工程类别划分表中规定第四项、防爆电气、仪表安装工程属一类工程，仪表安装工程是指防爆仪表安装还是一般仪表安装工程？防爆区内的一般电气按装属不属一类工程？一个工程中有防爆电气还有一般电气，有探伤管道还有不探伤管道，当无法划定时，结算时工程类别怎么取定？

答：工业安装工程中仪表安装工程为一类工程。

防爆区内的一般电气安装是否属于一类工程应视其设计标准是否为防爆电气。

按单位工程高类别取费执行。

17、问：第九册调节阀制作一项内容含不含法兰钻孔工作内容?标准图集有钻孔.安装内容无机械费，所以可不可以这样理解：调节阀制作工作含法兰钻孔.

答：调节阀制作工作内容中包含法兰钻孔。

18、问：关于风管部件类阀门法兰钻孔工作内容含在制作内、还是安装内?定额规定模糊，而安装对开多叶调阀无机械费，标准图集上阀门法兰的孔都是钻好的，现在请教一下阀门法兰钻孔工作量应该包含在制作内?还是在安装工作量内?

答：同上条答复。

19、问：高层住宅电气安装系统调试费是否可以计取?如可以，套用哪个定额?有双电源的可否套用（备用电源自投装置调试）。本小区消防报警系统采用一个主机，那么单楼栋的消防报警调试费用如何计取？

答：消防报警调试费用应按图纸设计要求及由业主、现场监理认可的现场签证和调试报告内容，按相关规定计取。

20、问：在2001定额中排水管安装支架用型钢做是否另计？

答：如为塑料排水管，在合同允许范围之内可以另计。

21、问：关于泵房的管道、管件安装，江苏省安装工程计价表上规定套用第六册相关子目，现实际施工时多采用沟槽式卡箍连接，请问是套用第七册补充定额还是按原规定执行。

答：钢管沟槽式管件连接应套用第七册有关定额。

22、问：PVC电工墙体暗敷管道，需开槽在槽内暗敷，土建要求我安装施工方将墙面电气管道开的槽体都要抹平，原因是因为我安装的暗敷管道有砂浆等工料含量，我方认为该暗敷管道定额内砂浆含量为固定管道使用，电气管道墙体开槽后，槽体应该由土建方抹平，请贵方领导解答为感。

答：槽体一般由土建方抹平。

23、问：在江苏2003定额第二册中，动力电缆头制作安装栏目中，单芯电缆电缆头的制作需要乘0.67吗？五芯电缆电缆头制作需要乘1.3吗？

答：电力电缆均按定额相应规定计算。

24、问：咨询安装工程中关于防爆配电箱、防爆应急灯及成套的防爆带指示灯的起停按钮如何套用安装定额？

答：参照普通按钮。

25、问：我单位委托施工单位施工的某小区由高压变压器至各幢单元配电箱的供电管网，施工单位在结算时一共算了11种调试费用，请问该施工单位应计算哪些调试费用，要不要施工单位提供具体的依据？

答：系统调试费用应按图纸设计要求及由业主、现场监理认可的现场签证和调试报告内容，按相关规定计取。

26、问：我单位现在与施工单位结算中碰到电缆定额套用问题，关于16mm2以下电力电缆套用，我方根据贵网站解释是套用控制电缆定额，而施工单位不认可，认为贵网站解释没有形成文件，因此始终不承认，请问应该怎么办?贵网站能否出一个关于定额解释的文件?

答：网站正式发布的定额解释可作为工程计价依据。

27、问：2001及以前的安装取费都是按人工费取费，现在的2004定额是按分部分项工程工程量清单计价取费。请问甲供材是否必须参加取费？

答：甲供材应计入综合单价内并计取相关费用。

28、问：什么时候电缆敷设时套用竖井电缆定额？

答：垂直通道内垂直敷设的电缆应套用竖井电缆定额。

29、问：我公司是一家化工企业，去年有一批新建安装工程，但在施工装置附近有已投产装置在运行，请问，在和乙方工程结算时，乙方提出计取有毒有害施工降效费用（此费用在合同签定时，双方没有约定)，是否可以不计取?理由是什么?

答：经认定的环境检测报告，如在有害身体健康的环境中施工增加费为人工的10%，合同没有约定按此规定计取，合同如有约定，按合同约定计取。

30、问：第七册、第八册，还有常补定额的管道安装，定额中工作内容均包含水压试验，但明细（辅材、机械）中均不包含试压的设备（如试压水泵，盲板等）。有些，如卡箍连接、常补定额室外管道甚至都不包含水，请问如何试压？是否应另行计取管道试压费用？

答：按定额规定执行。

31、问：请问电气及自控仪表槽型电缆桥架的支架（槽钢，角铁)套用哪条定额计价?

答：桥架支撑在实际施工中不论采用何种固定方式，定额均不作调整。

32、问：我们是常熟老街项目，实际使用的是联通PVC-U电工套管中级（硬聚氯乙烯管），设计图纸名称称是PC（硬质塑料管设计规范），实际验收规范要求与硬质塑料管设计规范相符。 请问 ①本工程该怎么套用定额？ ②定额解释半硬质管为波纹管，及由于强度低按规范要求做砂浆保护层，这些解释怎么理解？ ③半硬质管钢模定额使用范围？

答：电工管道按其施工方式套用相应定额子目。

33、问：我单位实施的化工开发区管廊钢结构工程，现要求采用喷砂除锈，除锈等级为Sa2.5级，是应该套用江苏省安装工程计价表中的喷砂除锈11-26子目，还是套用江苏省建筑装饰补充定额中的喷砂除锈子目省补6-1，两者套用时价格差距较大，是因为工作内容不一样还是除锈等级不同？

答：参见07省补定额。

34、问：桥架是甲方供应的，桥架配件甲方要求施工单位制作，甲方现场工程师同意补贴人工，也做了签证，但审计的时候说，桥架安装定额含了配件的制作不好算，请问这种情况是否可以算？

答：桥架定额工作内容已含配件制作，不作调整。

35、问：安装工程防雷接地投标报价时工程量清单给定的单位/数量（项/1)，项目名称描述中给定了避雷网的安装数量，投标报价时按照给定的数量报价，工程结算时实际数量与项目名称中描述给定的数量不符，如何结算？（工程量按实结算)

答：可以调整。

36、问：因我方安装公司属土建施工单位分包，土建方要求我方在生活区域安装水电表，按实计费，施工用水用电则按照中标单价对水电含量分析后扣除。如此收费是否合理？

答：施工用水电费应由发包方承担，数量按定额含量或水电表示数扣还，单价则应“怎么进，怎么出”。

37、问：安装工程高层增加费的计取有两个标准，比如23层建筑95米高，是按24层以下还是按100m以下高层增加费计算？ 2.竖直通道电缆是按电缆在管井内支架固定安装考虑，所以安装辅材较多，安装费较普通电缆高出几倍。如果管井内电缆采用桥架敷设怎么套定额，是否也套用竖直通道电缆？ 3。消防水系统调试按什么标准计取？是否一栋建筑按一个消防水系统调试计取，还是按湿式报警阀个数计取？

答：就高不就低。

可以套用竖直通道电缆。

按点数。

38、问：我们在施工过程中遇到排水管预留洞及堵洞，专家答复为除塑料排水管，定额中已经考虑了留堵孔洞所需的材料和人工，不另计算。那塑料排水管的预留洞，堵洞套什么定额？

答：塑料排水管的预留洞，堵洞已经包含在定额中（见安装计价表勘误），不另计算。

39、问：在变电所室外敷设的接地母线和接地极都是采用铜排和铜棒。施工工艺是：它主要是用乙炔气、氧气、铜焊条、铜焊粉、火泥熔粉、填缝胶、火泥模具和点火枪施工的。是否套用2004年《江苏省安装工程计价表》中的2-699和2-700，另外，挖土工程量是否能套2-521～522。

答：应套2-696-698定额子目，土方不应另计。

40、问：在我们现在的工程中遇到安装透风槽的计价争议，请问应套用何种定额？

答：按安装方式参照相近定额。

41、问：消防管道室内安装，现在一般大于DN100的管道采用沟槽连接，沟槽配件数量可按实结算。那沟槽配件金额是综合在管道的价格中，还是单独列主材费用？我也看到有些人采用的是按管道长度计算沟槽配件的费用，例如，DN150镀锌管每10m取费55元，或者取得更高一点，这种方法可用吗？ 在阀门安装中，例如DN100法兰阀门，采用第8册还是采用第六册的定额，如采用第八册则可以把法兰，法兰焊接，螺栓，垫片都可以综合在阀门的单价中了，比较方便。如采用第六册定额，那就涉及到要把法兰，螺栓等要增加到阀门的综合单价中。应采取那个定额才更符合要求。

答：按主材费用列出。按有关规定选用分册定额。

42、问：现在住宅楼，都不安装浴盆、洗脸盆、坐便器，只做卫生间排水支管安装，在决算时，是否要套省补定额预留子目？

个人认为：1、浴盆预留子目：浴盆安装子目中包括了板下存水弯在内的所有工作内容，而施工单位已经做了存水弯及竖向管道，所以应计取该子目； 2、洗脸盆预留子目：因为洗脸盆安装子目所包括的工作内容都在板上，与板下管道没有任何关系。所以施工单位在管道施工中，当执行管道安装子目后并没有多做什么工作内容，所以不应计取； 3、坐便器预留：理由同洗脸盆，谈不上什么预留，施工单位只是做了应该做的管道安装而已，所以也不应该计取； 4、蹲便器：因为蹲便器安装子目中，包括了坚向管道及板下存水弯在内的所有工作内容。所以在计取管道安装子目后，施工单位仍多做了存水弯在内的其它内容，所以应该计取预留子目。

答：应视实际情况，如安装存水弯，并留堵洞口即可套用该项定额。