《建筑与装饰工程技术与计价》勘误

1、P245页【例2-7】中：

误：12轴：         9.00×0.92×0.68×2＝11.26 m3

A、B、C、D、E轴：  〔39.60×2＋（3.60－0.92）〕×0.68×0.54＝30.07 m3

挖地槽合计：                11.26＋10.41＋23.72＋9.78＋30.07＝85.24 m3

正：1、12轴：         9.00×0.92×0.68×2＝11.26 m3

A、B、C、D、E轴：  〔39.60×2＋（3.60－0.92）〕×0.68×0.68＝37.86 m3

挖地槽合计：                11.26＋10.41＋23.72＋9.78＋37.86＝93.03 m3

2、P246页【例2-8】中：

误：

| 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-7 | 挖地槽土方 | m3 | 317.52 | 32.70 | 10382.90 |

正：

| 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-28 | 挖沟槽土方 | m3 | 317.52 | 53.80 | 17082.58 |

3、P251页【例2-12】

误：水泥选用42.5级普通硅酸盐水泥

计价定额量计算表

| 2 | 压密注浆 | 1×（6-0.5）×230 | m3 | 1495.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程呢费用计算表

| 2-22 | 压密注浆 | m3 | 1495.00 | 84.36 | 126118.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程费合计 | 169090.25元 |

正：题目条件修改为：水泥选用32.5级普通硅酸盐水泥

计价定额量计算表

| 2 | 压密注浆 | 1×（6-1）×230 | m3 | 1150.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程呢费用计算表

| 2-22 | 压密注浆 | m3 | 1150.00 | 84.36 | 97014.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程费合计 | 139986.05 |

误：

| 2-31换 | 人工钉土锚杆 | 100m | 18.15 | 2147.34+（0.77×1.02）×4020.00＝4291.61 | 77892.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

正：

| 2-31换 | 人工钉土锚杆 | 100m | 18.15 | 2147.34+（0.77×1.02-0.252）×4020.00＝4291.61 | 77892.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、P269【例2-21】

误：

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01040100501 | 空心砖墙 | 1墙体类型：内外墙 2墙体厚度：240mm 3空心砖品种、规格、强度等级：MU5KP1粘土多孔砖、240×115×90mm 4勾缝要求：密缝 5砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 | m3 | 22.43 |

| 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010304001001 | 空心砖墙 | m3 | 22.43 | 311.14 | 6978.87 |

正：

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级： KP1粘土多孔砖、240×115×90mm、MU5 2.墙体类型：内外墙，厚240mm 3．砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 | m3 | 22.43 |

| 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010401004001 | 多孔砖墙 | m3 | 22.43 | 311.14 | 6978.87 |

5、P292页

【例2-29】

误：

有梁板：标高10.00处：L2梁：0.3×（0.5-0.1板厚）×（5.0-0.5扣柱尺寸）×22根+板：（20+1.0×2）×（10+1.0×2）×0.1-0.5×0.5×0.1×15=38.29 m3

正：

有梁板：标高10.00处：L2梁：0.3×（0.5-0.1板厚）×（5.0-0.5扣柱尺寸）×22根+板：（20+1.0×2）×（10+1.0×2）×0.1=38.665 m3 （说明：在计算板工程量时，单个面积0.3m2以内的柱所占体积不应扣除）

6、P295页

图2-93中，【例2-31】

误：楼梯轴线间尺寸为5600，Tl2(TL3)截面高度为500；

正：楼梯轴线间尺寸为3600，Tl2(TL3)截面高度为300；TB5改为TB3；181改为TB1；60×1-2000改为150×14=2100；150×12-1800改为150×12=1800；300×14-4200改为300×14=4200。

误：TB2：0.14×√4.202＋2.102×1.55＝1.02（m3）

TB3：0.14×√3.602＋1.802×1.55×3＝2.62（m3）

设计含量：8.33×1.015=8.45（m3）

定额含量：37.18÷10×2.06=7.66(m3)

应调增混凝土含量：8.45-7.66=0.79(m3/10m2)

正：TB2：0.14××1.55＝1.02（m3）

TB3：0.14××1.55×3＝2.62（m3）

设计含量：8.33×1.015÷39.05×10=2.16(m3/10m2)

定额混凝土含量：2.07(m3/10m2)

应调增混凝土含量：2.16-2.07=0.09(m3/10m2)

（3）计算定额综合单价

6-213+0.09×6-218   995.07+0.09×478.11=1038.10元/10m2

7、P429【例3-8】

误：人工挖三类土    [20×(2.4×4.4+3.72×5.72+6.12×10.12)×2÷6]÷625=1m3/m3

工程名称:                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010101004001 | 人工挖基坑土方 | m3 | 625.15 | 86.51 | 54081.73 |

正：清单工程量计算规则与定额一致，所以清单中定额含量为1。

工程名称:                                            第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010101004001 | 人工挖基坑土方 | m3 | 691.71 | 86.51 | 59839.83 |

8、P228页  例2-3 第三行

误“架空周郎”  正“架空走廊”

9、P434页【例3-12】

误：

分部分项工程量清单

工程名称：某工厂                                             第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种规格：L50×50×4 2.单榀屋架重量：2.76t 3.屋架跨度9m、安装高度5.4m 4.屋架无探伤要求 5.屋架刷防火漆二遍 6.屋架刷调和漆二遍 | 榀 | 12 |

套用计价表计算该分部分项工程综合单价

单榀钢屋架工程量  2.76t

7-11     钢屋架制作          2.76t×6695.58元/t=18479.8元

17-135  钢屋架刷红丹防锈漆一遍  2.76t×38（折算面积）×5.723元/m2 =600.23元

17-146  钢屋架刷防火涂料        2.76t×38×61.223元/ m2 =6421元

17-132+17-133  钢屋架刷调和漆二遍  2.76t×38×（45.21+41.19）/10元/ m2 =906.16元

8-25    钢屋架运输          2.76t×52.71元/t =145.48元

8-124换  钢屋架安装(跨外)  2.76t×879.11元/t =2426.34元

单价换算：人工费  214.84×1.18=253.51元

材料费  42.5元

机械费  313.08+244.85×0.18=357.15元

管理费  (253.51+357.15)×25%=152.67元

利润    (253.51+357.15)×12%=73.28元

单价合计：        879.11元/t

钢屋架综合单价： 28979.01元/榀

正：

分部分项工程量清单

工程名称：某工厂                                         第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种规格：L50×50×4 2.单榀屋架重量：2.76t 3.屋架跨度9m、安装高度5.4m 4.屋架无探伤要求 5.屋架刷红丹防锈漆一遍 6.屋架刷薄型防火涂料（1.5h） | 榀 | 12 |

套用计价表计算该分部分项工程综合单价

单榀钢屋架工程量  2.76t

7-11     钢屋架制作          2.76t×6695.58元/t=18479.8元

钢屋架刷红丹防锈漆一遍在钢屋架制作中已经包含，不另再计。

17-146  钢屋架刷防火涂料        2.76t×38×61.223元/ m2 =6421元

8-25    钢屋架运输          2.76t×52.71元/t =145.48元

8-124换  钢屋架安装(跨外)  2.76t×879.11元/t =2426.34元

单价换算：人工费  214.84×1.18=253.51元

材料费  42.5元

机械费  313.08+244.85×0.18=357.15元

管理费  (253.51+357.15)×25%=152.67元

利润    (253.51+357.15)×12%=73.28元

单价合计：        879.11元/t

钢屋架综合单价： 27472.62元/榀

10、P377页【例2-54】

误：

题目条件：设计室外地面标高-0.45m。

（1）外墙砌墙脚手架工程量为     （45+12）×2×（3.2+0.45）=416.1m2

则外墙砌墙脚手架项目合价为                 41.61×185.31=7710.75元

正：

更改题目条件：设计室外地面标高-0.3m。

（1）外墙砌墙脚手架工程量为     （45+12）×2×（3.2+0.3）=399m2

则外墙砌墙脚手架项目合价为            39.9×185.31=7393.87元