## Slide 1
《江苏省市政工程计价定额》
（2014年）
交底培训
镇江市建设工程造价管理处
2014年8月

## Slide 2: 主要内容
第一部分 计价定额修编的总体情况及主要变化
第二部分 各册计价定额的变化和注意点
第三部分 计算规范与计价定额使用上的联系
第四部分 《江苏省市政工程计价定额》中的勘误

## Slide 3: 第一部分 计价定额修编的总体情况及主要变化
1、编制依据的变化
2、省站统一调整人工消耗量
3、总说明的变化

## Slide 4
1、编制依据
1.1《全国统一市政工程预算定额》（1999）；
1.2《全国市政工程统一劳动定额》（1997）；
1.3《江苏省市政工程预算定额》（2004）；
1.4《上海市政工程预算定额》（2000）；
1.5《公路工程预算定额》；
1.6 现行的设计、施工及验收技术规范。

## Slide 5
市政计价表水平再次调整如下：
2.1 通用册人工下调 10%，打拔工具桩一章除外。管理费率三类工程取 19%，利润率10%（14费用定额）。取费基数为人工费+机械费。注意：大型土石方工程取费：管理费率6%，利润率 4% 。
2.2 道路册人工下调 10%，人行道铺设一章除外。管理费率三类工程取 19%，利润率10%。取费基数为人工费+机械费。其中交通设施一章管理费率取 42%，利润率 13%。取费基数为人工费。
2、省站统一调整人工消耗量

## Slide 6
2.3 桥梁册第一、二章打桩工程人工下调 10%，机械下调 15%。第五、六章钢筋砼章模板定额人工下调 10%。管理费率三类工程取 27%，利润率 10%。取费基数为人工费+机械费。
2.4 隧道册人工下调 10%。管理费率三类工程取 27%，利润率 10%。取费基数为人工费+机械费。
2、省站统一调整人工消耗量

## Slide 7
2.5 给水册第五章单拱吊桥管一节人工下调15%。管理费率三类工程取36%，利润率13%。取费基数为人工费。
2.6 排水册人工下调10%，水平牵引管一节除外。管理费率三类工程取19%，利润率10%。其中水工构筑物管理费率三类工程取27%，利润率10%。取费基数为人工费+机械费。其中第六章给排水机械设备安装管理费率三类工程取36%，利润率13%。取费基数为人工费。
2、省站统一调整人工消耗量

## Slide 8
2.7 燃气册人工下调10%。管理费率三类工程取36%，利润率13%。取费基数为人工费。
2.8 路灯册第七、八章人工下调10%。管理费率取42%，利润率13%。取费基数为人工费。
2、省站统一调整人工消耗量

## Slide 9
3.1 第二条 增加了“本定额计价单位为元，默认尺寸单位为毫米。
3.2 第七条第二点关于泵送混凝土的计算。
3.2.1 对厂站工程 定额人工数量扣30％，定额混凝土搅拌机械数量全扣，定额水平运输机械数量扣50%，垂直运输机械全扣。非泵送混凝土：定额人工数量扣15％，混凝土搅拌机械全扣。
3.2.2 对其它市政工程 泵送混凝土：人工扣40％，混凝土搅拌机械数量全扣，定额水平运输机械数量扣50%，垂直运输机械全扣。非泵送混凝土：人工扣20％，混凝土搅拌机械全扣。
3、总说明的变化

## Slide 10
原总说明：泵送混凝土：定额人工数量扣除15%（改动），预拌混凝土与自拌混凝土的价差及泵送费作独立费。（删除）

## Slide 11
3.3 第九条 人工单价调整为74元。
3.4 第十条 如现场无水 电时，施工企业外接水的费用及自备发电机的费用应另计措施费。
强调一点：第十二条 本定额与我省其它工程预算定额的关系，凡本定额包含的项目，应按本定额项目执行。本定额缺项部分，可以按照其它定额工、料、机消耗量及管理费、利润计算。取费类别按市政工程。(通用册第254模板钢筋含量表仅供参考)
3、总说明的变化

## Slide 12: 第二部分 各册计价定额的变化、注意点
第一册 通用项目

## Slide 13: 1 册说明
1.1 第一条修改为：第一册《通用项目》（以下简称本定额）共八章，包括土石方工程、打拔工具桩、围堰工程、支撑工程、拆除工程、脚手架及其他工程、护坡挡土墙及防洪工程、临时工程及地基加固。

## Slide 14
1.2 第二条修改为：本定额项目通用于《江苏省市政工程计价定额》（2014年）其他专业分册（专业分册中指明不适用本定额的除外）。
1.3 第三.1条修改为：《全国统一市政工程预算 定额》（1999年）；

## Slide 15: 2、土石方工程
2.1 原说明第四条之“搭拆垫板的材料按摊销费另行计算”修改为“搭拆垫板的费用另行计算”；
2.2 因子目设置的变动，删除原说明第九、十条。（自卸汽车运土、爆破等）
2.3 工程量计算规则第二条修改为“……极软岩、软岩（松、次坚石）为20cm，较软岩、硬质岩（普、特坚石）为15cm”。

## Slide 16
2.4 工程量计算规则第三条修改为“清理土堤基础按设计规定以水平投影面积计算”。(原是有厚度和运距的规定，现在细分了。)
取消夯实土堤按设计断面计算、其厚度、运距等 P8

## Slide 17
2.5 工程量计算规则第七条修改为：“挖土放坡和坑、槽底加宽应按设计文件的数据或图纸尺寸计算，设计文件未明确的按施工组织设计的数据或图纸尺寸计算，设计文件未明确也无施工组织设计的可按下表计算”。放坡系数表、坑槽底部每侧工作面宽度表执行2013计价规范中相应数据。

## Slide 18
2.6 土壤分类、岩石分类同2013计价规范。
2.7 人工挖“土堤台阶”节“横向坡度…”（仅适用于横向）修改为“坡度…”（适用于纵、横向）。1-31~1-39
2.8 修改了“人工运土”、“双轮斗车运土”的工作内容。（取消装车工作内容）

## Slide 19
2.9 “人工装汽车土方”子目删除。
2.10 “人工松填土”子目按平地及坑槽分列子目。
2.11 删除正铲挖掘机挖土子目12个；其余子目机械消耗量乘1.1系数，调整辅助机械配置系数：挖方不装车子目推土机配置系数为0.25，挖方装车子目推土机配置系数为0.75。（机械作业特点）

## Slide 20
2.12 自卸汽车运土：原计价表机械消耗量为正铲挖机装车，如系反铲挖掘机装车，则自卸汽车台班乘1.1系数；本次定额编修为反铲挖机挖土装车，考虑定额消耗量偏大，修编时将自卸汽车消耗量降10%左右；综合以上情况，自卸汽车消耗量不变，但系反铲挖机挖土装车。

## Slide 21
2.13 增补挖掘机挖淤泥子目4个。
2.14 将挖泥船挖泥子目（原子目32个）移入本章，按现行江苏省水利定额（2010）子目重新移入，共20个子目。并将相关说明、工程量计算规则、土（砂）分级表等内容更新、移入本章内。
2.15 将河道水冲法清淤移入本章内。（原第八章的内容进行拆分）

## Slide 22
2.16 将“平整场地、原土碾压、原土夯实”相关子目并拢形成：“1.20 机械平整场地、原土碾压、原土夯实”节。

## Slide 23
2.17 增加路基石灰土填筑2个子目（指道路结构层以下的灰土路基），增加路基水泥稳定土填筑（拌和机拌合，拖拉机拌合）2个子目，将道路册的路基翻晒、弹软土基处理（灰土）、水泥稳定土共8个子目移入本章，保留5个子目（删除水泥稳定土人机配合2个子目，水泥稳定土人工拌和2个子目合并，单位修改为10m3，机械消耗量进行调整），连同填土夯实（平地）、填土碾压子目并拢成“1.21.路基填筑及处理”节。（都属于路基）

## Slide 24
2.18 将坑槽回填6%灰土子目（2个）由原第八章（河道清运、防洪工程）移至本章，将第六册的石屑夯填、粉煤灰夯填子目（2个）移至本章，并对用工数量进行了修订，将省补定额中的回填水泥土（坑槽）子目（2个）移至本章并增加外进土子目2个，连同填土夯实（坑槽）子目并拢成“1.22.坑、槽回填”节。

## Slide 25
2.19 删除了爆破石方相关子目共24个，如有爆破项目，套用专门的爆破定额。
2.20 将岩石破碎与构筑物破碎分别列置子目，机械消耗量根据典型工程调查情况进行了调整。（P84 原来以进口机械测算的，现在消耗量提高了，1-402、1-405）

## Slide 26
2.21 挖掘机挖石渣：在04计价表基础上挖掘机乘1/0.85*0.95系数，推土机配备系数调整为：不装车子目0.75，装车子目1.00。
2.22镇江市补充定额（镇补1-1、镇补1-2）同14版计价定额实施起废止。

## Slide 27: 3、打拔工具桩
变化不大，说明作了修改。
3.1 本章原有定额子目人工消耗量不调整。
3.2 原说明第三条修改为：水上卷扬机、柴油打桩机打拔工具桩按二艘驳船捆扎成船台作业，驳船捆扎和拆除费用按第三册《桥涵工程》相应定额执行。

## Slide 28
3.3 原说明第八条修改为：竖、拆0.6t柴油打桩机架费用另行计算。（原套用桥梁册相应定额）
3.4 原说明第十条修改为：钢板桩的使用费标准6.8元/吨.天。各市可根据钢材市场价格行情定期调整钢板桩的使用费标准。
3.5 增加说明：水上卷扬机、柴油打桩机打拔工具桩项目如发生水上短驳，短驳费用另行计算。
3.6 工程量计算规则中增加“土质类别划分表”。

## Slide 29
3.7 将桥梁册之振动打拔桩机打拔钢板桩子目移入本章内并进行调整，其中：机械消耗量降15％，槽型钢板桩作为未计价材料。（工具桩措施性质）

## Slide 30: 4、围堰工程
增加挂竹篱片、挂土工布子目（2个）及相关工程量计算规则。

## Slide 31: 5、支撑工程
本章无变化

## Slide 32: 6、拆除工程
6.1 说明第六条修改为：人工拆除石灰土、二碴、三碴、二灰结石基层应根椐材料组成情况套无骨料多合土或有骨料多合土基层拆除子目。机械拆除石灰土套机械拆除无筋砼面层子目乘系数0.7，机械拆除二碴、三碴、二灰结石等其余半刚性基层套机械拆除无筋砼面层子目乘系数0.8。

## Slide 33
6.2 拆除混凝土障碍物：人工及机械消耗量下调20％，不再另行下浮10%。
6.3 将“进口路面铣刨机铣刨沥青路面铣刨机铣刨路面”移至本章。路面铣刨机铣刨沥青路面：机械消耗量恢复到03养护定额水平，人工按养护定额除1.2换算为市政。

## Slide 34: 7、脚手架及其他工程
7.1 原说明第四条修改为：井点降水：轻型井点、喷射井点、深井井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下，降水深度6m以内采用轻型井点，6m以上30m 以内采用相应的喷射井点，特殊情况下可选用深井径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点定额包括两根观察孔制作，喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量。井点间距根椐地质和降水要求由施工组织设计确定，一般轻型井点管间距为1.2m，喷射井点管间距为2.5m，深井井点管间距根据地质情况选定。

## Slide 35
7.2 本次编修删除了大口径井点子目（6个），将省补定额中的深井井点移入本章（5个）。同时修改如下：使用定额单位改为“套.天”或“座.天”，井点使用定额子目除深井井点外机械乘系数0.6。
7.3 将1-679～1-682子目（4个）（原属第六章 脚手架及其他工程）移至“临时工程及地基加固”章。（施工护栏）

## Slide 36: 8、护坡挡土墙及防洪工程
8.1 将原第八章中的防洪墙、截渗墙项目（1-792~1-829子目）移入本章与本章内项目重新排序，并将相关说明也移入本章内。
8.2 有关料石项目：统一料石的单位为m3。
8.3 对部分子目不合理用工进行了修正，如：浆砌预制块护坡子目、干砌块石锥型坡子目等子目。

## Slide 37: 9、临时工程及地基加固
9.1 子目移出情况：“进口路面铣刨机铣刨沥青路面铣刨机铣刨路面”移至“拆除工程”章，挖泥船挖泥子目（原子目32个）、灰土回填子目（2个）、水冲法清淤（1个）子目移至“土石方工程”章，防洪墙、截渗墙项目（1-792~1-829子目）移至“护坡挡土墙及防洪工程”章。
9.2 删除原通用册之构件运输子目（1-845～1-886，42个），如需要可套用土建计价表相关子目；

## Slide 38
9.3 子目移入情况：将本章内所有护栏连同移入的1-679～1-682子目整合成“施工护栏”节。
9.4 增加子目：增加大体量的河道排水子目，增加基坑排水子目，将陆上抛石子目自道路册移入本章，并增加船上抛石子目。

## Slide 39: 10、其他相关说明
10.1 由于机械台班费用定额中泵类机械取消了机械人工（即泵类机械台班费用组成中不含人工费），故相关子目的人工消耗量进行了调整。（机械进退出场费省里统一出）

## Slide 40
第二册、道路工程

## Slide 41
1、本册定额包括路床(槽)整形、道路基层、道路面层、人行道侧缘石及其他、道路交通管理设施工程。共计五章573个子目。
2、删除原定额中册说明中第九条：沥青砼材料按预算价格进入基价。

## Slide 42
3、第一章粉喷桩工程量计算规则同建筑工程计价定额统一，增加第二条：粉喷桩工程量按设计桩长增加0.5m乘以设计横断面面积计算。
4、第二章工程量计算规则第三条增加“道路基层设计截面如为梯形时，应按其截面平均宽度计算面积”。

## Slide 43
5、原定额第一章中弹软土基处理掺石灰、水泥稳定土相关子目挪入通用册。
6、水泥稳定碎石考虑成品混合料，删除原子目中稳定土厂拌设备、自卸汽车等机械。
7、参考土工布子目补充铺土工格栅子目。

## Slide 44
8、为便于操作，将第二章说明第三条中，还应根据生熟石灰的块末比查附录中的表换算为生石灰的用量调整为熟石灰换算为生石灰的折减系数为1.2。
9、原定额中土方含量为松填方，现将第二章土方含量换算为自然方（天然密实方），即以松填方*0.92。（与通用册土方概念一致）

## Slide 45
10、将省补充定额乳化沥青下封层插入相应子目，调整乳化沥青含量为104kg。
11、参考交通定额补充乳化沥青稀浆封层子目。
12、参考沥青砼子目，补充沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面子目。
13、将省补充定额混凝土路面模板插入相应子目。

## Slide 46
14、将道路伸缩缝子目中薄板的单位由t改为m3。
15、将省补充定额水泥稳定砂砾补充插入相应子目。
16、将省补充定额砼真空吸水插入相应子目。
17、将省补充定额铺设荷兰砖人行道及草皮砖插入相应子目，并考虑材料损耗系数，调整荷兰砖含量。

## Slide 47
18、浇混凝土C20人行道子目，现定额砼含量改为由原定额砼含量加上水泥砂浆含量的数量之和，并删除工作内容中模板制作、安拆、粉面八个字。
19、广场砖铺设子目，增加其它材料费。
20、将省补充定额铺设路牙沿插入相应子目。2-398~2-399

## Slide 48
21、将省补充定额现浇侧石及人行道板基础插入相应子目。
22、第五章（道路交通管理设施工程）工程量计算规则18，修改为塑料管铺排长度按井中至井中以延长米计算。邮电井、电力井长度扣除。
23、调整邮电、电力塑料穿线管子目PVC塑料定额损耗，由１％变为２％。
24、将省补充定额邮电井（电力井）插入相应子目，原定额2-549-2-559删除。

## Slide 49
第三册、桥梁工程
（册说明4（1）过水涵定额的套用：如过水涵顶板直接作为桥面板，则过水涵套用本册相应子目计价，否则套用《第六册 排水工程》相应子目）

## Slide 50: 1、打桩工程
1.1 本章定额包括打木制桩、打钢筋混凝土桩、静压预制钢筋混凝土方桩、打钢管桩、送桩、接桩等项目共14节119个子目。
1.2 本章定额为打基础工程桩，不同于第一册《通用项目》的打拔工具桩，如打圆木桩等。

## Slide 51
1.3 本定额与04定额相比，打桩工程中钢筋混凝土预制桩增加了运输及打桩损耗，浆锚接桩硫磺胶泥数量作计算调整。静压预制混凝土桩参考土建定额增加普通成材及桩帽。原定额第六节打拔钢板桩整体移入通用册。
1.4 本章定额土质统一按甲级土考虑。乙级土按甲级土定额人工乘系数1.3；机械乘系数1.43。丙级土按甲级土定额人工乘系数1.75；机械乘系数2.00。（与04版相同）

## Slide 52
1.5 打桩工程机械配备，均按桩长及截面综合考虑。 1.6 打桩定额中已考虑了150m运桩距离。 1.7 打木桩的桩靴未包括在定额内，由于桩径断面不一，无法单独编制，发生时可套用本册铁件制作安装定额。
1.8 钢筋混凝土桩按桩长（包括桩尖长度）乘以桩截面面积以“立方米”计算，不包括管桩空心部分体积。

## Slide 53
1.9 钢管桩按设计长度（设计桩顶至桩底标高）、管径、壁厚以“吨”计算。 计算公式：ω＝（D－δ）δ×0.0246L／1000
式中：
ω—— 钢管桩重量（t）；D —— 钢管桩直径（mm），外径；
δ—— 钢管桩壁厚（mm）；L —— 钢管桩长度（m）。

## Slide 54: 2、钻孔灌注桩工程
2.1 本章定额包括埋设护筒，人工挖孔、卷扬机带冲抓锥、冲击钻机、回旋钻机四种成孔方式及灌注混凝土等项目共9节113个子目。 2.2 本定额与04定额相比，人工挖桩孔砖砌作调整。 2.3 回旋钻机成孔定额按桩径划分子目，定额已综合考虑了穿越砂、粘土层和碎卵石层及强风化岩层的因素。如设计要求进入岩层时，套用相应定额计算入岩增加费。

## Slide 55
2.4 本定额所列桩基础施工机械的规格、型号按常规施工工艺和方法所用机械取定。 2.5 人工探桩位等因素已综合考虑在各类桩基定额内，不另行计算。 2.6 桩基施工前场地平整、压实地表、地下障碍物处理等，定额均未考虑，发生时可另行计算。（定额中没有的都要另行计算）

## Slide 56
2.7 定额中未涉及土（岩石）层的子目，已综合考虑了各类土（岩石）层因素。 2.8 人工挖桩孔：⑴ 挖桩孔按深10m以内取定；⑵ 土质分为I、II、III、IV类土，孔径不分大小。

## Slide 57: 3、砌筑工程
3.1 本章定额包括砌块（片）石、料石、混凝土预制块和砖砌体等项目共5节23个子目。 3.2 本定额与04定额相比，基础护底砌块石定额调整为砌块（片）石，干砌块（片）石子目。块（片）石、料石及混凝土数量按全国市政统一定额作相应调整并分别按块（片）石、料石容重2.53t/m3、2.64t/m3换算为重量。
3.3 砌筑工程的勾缝套用第一册《通用项目》相应定额。

## Slide 58: 4、钢筋工程
4.1 本章定额包括桥涵工程各种钢筋、高强钢丝、钢铰线、预埋铁件的制作安装等项目共7节36个子目。 4.2 本定额与04定额相比，增加钢筋接头1节电渣压力焊接、锥螺纹、墩粗直螺纹、冷压套管接头3个子目，在钢筋安装制作节中增加了钢筋网片制作、安装；检测管制作、安装2个子目。对钢筋制作、安装；钻孔桩钢筋笼制作、安装定额；制作安装传力拉杆定额作部分含量调整。（3-252、3-254）

## Slide 59
4.2.1 钢筋制作安装中现浇混凝土的10以外钢筋增加履带吊车0.08台班；
4.2.2 钻孔灌注桩中钢筋笼定额调整；（原04定额已堪误）
4.2.3 传力拉杆制作安装中石油沥青用量调整。

## Slide 60
4.3 本章先张法预应力钢筋及钢铰线的定额中已将张拉设备综合考虑。 4.4 本章后张法预应力张拉时未包括张拉脚手架，发生时另行计算。

## Slide 61
4.5 预应力钢筋制作安装定额中所列预应力筋的品种、规格如与设计要求不同时可以调整。先张法预应力筋的制作安装定额未包括张拉台座摊销，可另行计算。锚具工程量按设计用量计算,系数调整为：锥形锚 1.02； OVM 锚 1.02；（与书中一样）

## Slide 62
4.6 钢筋损耗已包括在定额中，钢筋φ10以内和钢筋φ10以外定额损耗分别为2％和4％，有关钢筋工程量计算规则，设计无规定时可参照本省有关规定执行。

## Slide 63: 5、现浇混凝土工程
5.1 本章定额包括基础、墩、台、柱、梁、桥面、接缝等项目共14节77个子目。
5.2 本定额与04定额相比，在桥面防水层一节中增加了洒布防水剂子目。
5.3 现浇混凝土箱涵、小型构件项目。混凝土项目按现场拌混凝土考虑，采用预拌（商品）混凝土则按总说明中方法调整。

## Slide 64
5.4 混凝土定额子目中混凝土与模板分列。计算模板工程量时，按与混凝土的接触面积计算。 5.5 本章砼基础定额中嵌石混凝土的块石含量是按15％计取，如与设计不符时，可按下表换算，但人工、机械不再调整：

## Slide 65
块石掺量 （%） 10 15 20 25
每立方米混凝土块石掺量 （m3） 0.159 0.238 0.381 0.397
注：1．块石掺量另加损耗率，块石损耗为2％； 2．混凝土用量扣除嵌石掺量后，乘以损耗率1.5 ％

## Slide 66
5.6 本章定额中混凝土运输均采用1t机动翻斗车，并已包括了150m水平运输距离。
5.7 本章定额中基础、墩、台身、挡墙选用工具式钢模板，防撞栏杆选用定型钢模，其他定额全部选用木模板，使用钢模板时也已经考虑了15％的木模作镶嵌用。如实际施工中，建设单位要求采用定型模板或大模板时，可以进行调整换算。

## Slide 67
5.8 本章定额中混凝土及模板的垂直运输选用5t电动履带式吊车，提升高度超过8m时，按册说明有关规定计算。 5.9 承台模板定额分有底模和无底模二种，应视不同的施工方法套用相应定额。有底模承台指承台脱离地面，需铺设底模施工的承台；无底模承台指承台直接依附在地面或基础上，不需要铺设底模。

## Slide 68
5.10 现浇梁、板等模板定额中已包括底模，但未包括支架，实际发生时套用第九章“临时工程”有关子目。 5.11 水泥混凝土、沥青混凝土桥面铺装套用第二册《道路工程》相应定额。 5.12 墩台帽与墩台盖梁的区别：墩台帽是在实体式墩台身上施工，墩台盖梁是在柱式墩台身上施工。

## Slide 69: 6、预制混凝土工程
6.1 本章定额包括预制桩、柱、板、梁及小型构件等项目共8节48个子目。 6.2 本定额与04定额相比，未增删。 6.3 本章定额中混凝土与模板分别列项。 6.4 本章定额中除拱构件及小型构件外，均按5t履带式吊车垂直提升混凝土。

## Slide 70
6.5 本章定额不包括地模、胎模费用，需要时可按本册第九章“临时工程”有关子目计算。 6.6 本章定额中均未包括预埋铁件，如设计需求预埋铁件时，可按设计用量套用本册第四章“钢筋工程”有关子目。 6.7 预制构件的模板工程量计算必须从构件受力及实际施工情况出发，选择合理的施工方法来确定。

## Slide 71
6.8 预应力混凝土构件及T型梁、I型梁等构件可计侧模、底模；非预应力混凝土构件（T型梁、I型梁除外）只计侧模，不计底模；空心板可计内模，空心板梁不计内模（采用橡胶囊）；栏杆及其他构件不按接触面积计算，按预制时的平面投影面积（不扣除空心面积）计算。

## Slide 72
6.9 预制构件场内运输按构件重量及运输距离计算，实际运距不足100m按100m计算。

## Slide 73: 7、立交箱涵工程
7.1 本章定额包括箱涵制作、顶进、箱涵内挖土等项目共8节39个子目。
7.2 本定额与04定额相比，未增删。
7.3 定额中未包括深基础开挖、支撑及井点排水的工作内容。如发生，可套用有关定额计算。顶进土质按Ⅰ、Ⅱ类土考虑。
7.4 本章定额未包括箱涵顶进的后靠背设施。
7.5 空顶工程量按空顶的单节箱涵重量乘以箱涵位移距离计算。
7.6 实土顶工程量按被顶箱涵的重量乘以箱涵位移距离分段累计计算。（同）

## Slide 74: 8、安装工程
8.1 本章定额包括安装排架立柱、墩台管节、板、梁、小型构件、栏杆扶手、支柱、伸缩缝等项目共16节115个子目。 8.2 本定额与04定额相比，增加波形钢板护栏节及埋入钢管立柱、打入钢管立柱、打入Z 形立柱、单面波形钢板、双面波形钢板和盆式金属橡胶组合支座20000kN、30000kN等子目。删除原第八章16节金属结构吊装设备及其子目。

## Slide 75
8.3 水上安装板梁、T梁、I形梁，均包括搭、拆木垛，组装、拆卸船排在内，但不包括船排压舱。 8.4 安装预制构件按构件混凝土实体积计算，不包括空心部分。（同）

## Slide 76: 9、临时工程
9.1 本章定额内容包括基础支架平台、木垛、支架的搭拆，打桩机械、船排、万能杆件的组拆，挂篮的安拆和推移，胎地模的筑拆及桩顶混凝土凿除等项目共11节35个子目。 9.2 本章定额与04定额相比，增加装配式钢支架套用万能杆件说明及支架预压子目（P274）。恢复挂篮安装中型钢全统定额消耗量。（P276）

## Slide 77
9.3 本章定额中的桥梁支架，均不包括底模及地基加固在内。 9.4 组装、拆卸万能杆件，按施工组织设计计算工程量，如无明确规定，按每立方米空间体积重量为125kg计算使用费。 9.5 满堂式钢管支架，按施工组织设计计算工程量，如无明确规定，按每立方米空间体积重量为50kg计算（包括扣件等）。

## Slide 78
9.6 满堂式钢管支架（删除,按摊销费计算），组装、拆卸万能杆件定额未含使用费，其使用费单价（吨·天）按当地实际价格确定，支架使用天数按施工组织设计计算。

## Slide 79
9.7 桥涵支架体积为结构底至原地面（水上支架为水上支架平台顶面）平均高乘以纵向距离再乘以（桥宽+2m）计算。 （同） 9.8 现浇盖梁支架体积为盖梁底至承台顶面高度乘以长度（盖梁长+1m）再乘以（盖梁宽+1m）计算。

## Slide 80
9.9 挂篮适用于悬臂施工的桥梁工程，其重量按设计要求确定，定额分为安装、拆除、推移。推移工程量按挂篮重量乘以推移距离以吨·米计算。挂篮按3次摊销计算，并考虑30%残值。挂篮发生场外运输可另行计算。（P276）

## Slide 81
9.10 拆除地模套用第一册《通用项目》相应定额，砖地模、混凝土地模厚度分别为7.5cm和15cm。利用原有场地时不计地模费，需加固和修复时可另行计算。

## Slide 82: 10、装饰工程
10.1 本章定额包括砂浆抹面、水刷石、剁斧石、拉毛、水磨石、镶贴面层、涂料、油漆等项目共9节52个子目。 10.2 本章定额与04定额相比，增加油漆金属栏杆银粉漆二度、油漆金属栏杆醇酸磁漆二度、油漆金属栏杆醇酸磁漆每增加一度子目。
10.3 定额中均未包括施工脚手架，发生时可按第一册《通用项目》相应定额执行。

## Slide 83: 11、构件运输
11.1 本章定额包括属桥涵工程混凝土构件不同场内运输方式的有关项目共6节38个子目。
11.2 本章定额与04定额相比，未增加子目。
11.3 构件场内运输定额已包括装车、船费用。场内运输范围运距在150米内。超出该范围按场外运输计算。
11.4 构件场外运输按各市有关规定另行计算。

## Slide 84
第四册、隧道工程

## Slide 85
1、册说明第二条使用范围取消“地铁隧道（非车站段）”；
2、章节基本结构未调整，原590个子目合并调整为585个子目
3、对04计价表部分子目进行勘误调整（第一章第10节4-35注水泥砂浆衬砌背后压浆单位m，勘误为10m3，含量×10；第一章第11节防水板及喷涂计量单位10m3勘误为10m2；第五章第1节沉井基坑垫层单位100m3勘误为10m3；第十章第3、4节机械双轴式深层搅拌机勘误为旋喷钻机D800\D1000）

## Slide 86
第五册、给水工程

## Slide 87
1、编制依据：采用现行的国家规范、规程、市政定额编制大纲、劳动定额、图集、常用施工工艺。
2、市政与安装定额划分：以小区、厂区内建筑物入口处变径或闸门为界（接表点），以外为市政，以内及建筑内部管线为安装。另：安装定额自来水子目缺项，管道安装子目包括了管件安装，管件为含量制，无法对应管件进行报价，缺少较大管径管子、配件安装子目，钢板管安装中管材用钢板价格结算，与现行以管长结算方式大相径庭。（删除，这是说明以围墙外水表井为界存在的问题）

## Slide 88
3、新旧管连接，考虑到国家定额的碰点计算涵盖的内容和口径，仍以国家稿为准，执行中，井内碰点管件已单独列项计算的，在套用碰点子目时，应将定额相对应管件安装的工料机扣除。

## Slide 89
4、增加了球墨铸铁管（机械接口）安装子目，公称口径从800mm～1600mm，压盖和胶圈的实际与定额含量不同应调整，其他不变。（P222）
5、增加铸铁管件（机械接口）安装，口径300mm～1800mm。（P270）
6、单拱跨管桥吊装，原定额编制和现行通常的吊装方法已完全不同，故本次调整了人工、材料和机械配置，大幅提高了子目水平。（P332）

## Slide 90
7、自动双口排气阀安装，补充了较大规格阀门的品种。（P340）
8、调整高分子漆：IPN8710涂料不仅有遍数要求还有干膜厚度的要求，根据现场实际情况，油漆含量在原有基础上增加了20%；水氧舱室涂料含量也增加20%，涂料三遍不变。（P260）

## Slide 91
9、管道附属构筑物部分按国标07MS10编制的井室补充子目（P291第二条），工作内容：砼垫层、砼底板、砼盖板浇筑、养护；勾缝、抹水泥砂浆、安装盖板、安装井盖。钢筋用量、超深脚手、基坑排水不包括其中。

## Slide 92
第六册、排水工程

## Slide 93
主要依据：《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）
补充：《给水排水图集》苏S01-2004
《给水排水标准图集》（1996）
册说明中第1条：增加了“采用新图集的排水井套用非定型井相应子目。”
勘误：P2第4章应为第3章:基础需铺设垫层时采用本册定额第三章的相应项目。

## Slide 94: 1、定型砼管道基础
本章工程计算规则没有发生变化。
1.1定型砼管道基础
1.1.1 平接（企口）式管道基础（120°）
因新国标图籍06MS201-1无D300～D500管道基础（120°），取消管径D300、D400、D500子目（6-1自D600开始）
管径D600～D2400 按新国标图籍06MS201-1调整砼C15数量暂按Ⅱ级管列入，除其他材料费外，按砼C15调整比例增减工料机数量。

## Slide 95
1.1.3 满包砼加固
管径D300～D2400保留不变

## Slide 96: 1.1.4-1.1.6新增（P16-P20）：
1.1.4 承插式管道基础（90°）管径D150～D600(6-46-54)，暂按Ⅱ级管列入，c15砼调整量参新图籍06MS201-1《混凝土排水管道基础及接口》，其余项目调整量参非定型管道基础，按图籍分别套用平基、管座定额子目。

## Slide 97
1.1.5 承插式管道基础（120°）管径D150～D600，暂按Ⅱ级管列入，c15砼调整量参新图籍06MS201-1《混凝土排水管道基础及接口》，其余项目调整量参非定型管道基础，按图籍分别套用平基、管座定额子目。

## Slide 98
1.1.6 承插式管道基础（180°）管径D150～D600，暂按Ⅱ级管列入，c15砼调整量参新图籍06MS201-1《混凝土排水管道基础及接口》，其余项目调整量参非定型管道基础，按图籍分别套用平基、管座定额子目。

## Slide 99: 1.3、砼管道铺设
1.3.1 平接（企口）式，人工下管管径D300～D700不变(6-127-131)，人机配合下管管径D300～D2400不变
1.3.2 套箍式，人工下管管径D300～D700不变(6-132-148)，人机配合下管管径D300～D2400不变
1.3.3 承插式，人工下管管径D200～D600不变，人机配合下管管径D300～D600不变
1.3.4 因平常基本不用，取消管径D200～D800缸瓦（陶土）管铺设

## Slide 100: 1.4、排水管道接口
1.4.1 平（企）接口
水泥砂浆接口（120°管基），管径D300～D1000保留不变
水泥砂浆接口（180°管基），管径D300～D1000保留不变
钢丝网水泥砂浆接口（120°管基）中管径D300～D500因新图籍没有，取消。管径D600～D2400按新国标图籍06MS201-1调整水泥砂浆1：2.5、水泥砂浆1：3、钢丝网数量，暂按Ⅱ级管列。

## Slide 101
钢丝网水泥砂浆接口（180°管基）中管径D300～D500因新图籍没有，取消。管径D600～D2400按新国标图籍06MS201-1调整水泥砂浆1：2.5、水泥砂浆1：3、钢丝网数量，暂按Ⅱ级管列。
膨胀水泥砂浆接口中6-270～6-278保留，按新国标图籍06MS201-1新增管径D1000子目(6-274)，保留管径D1100～D2400子目，按新国标图籍06MS201-1调整水泥砂浆1：2.5、膨胀水泥砂浆1：3数量。
石棉水泥接口（管径D1100～D2400），因新国标图籍06MS201-1无，取消

## Slide 102
1.4.2 预制砼外套环接口
石棉水泥接口（平口及企口）（管径D300～D2400）因新国标图籍06MS201-1无，取消
柔性接口（平口），管径D300～D1500，因新国标图籍06MS201-1无，取消
柔性接口（企口），管径D300～D1500，因新国标图籍06MS201-1无，取消

## Slide 103
1.4.3 现浇砼外套环接口
现浇砼外套环接口（120°管基）中管径D300～D500，因新国标图籍06MS201-1无，取消。管径D600～D2400，按新国标图籍06MS201-1调整砼C20、水泥砂浆1：3数量
现浇砼外套环接口（180°管基）中管径D300～D500，因新国标图籍06MS201-1无，取消。管径D600～D2400，按新国标图籍06MS201-1调整砼C20、水泥砂浆1：3数量

## Slide 104
1.4.4 变形缝，管径D600～D2400保留
1.4.5承插接口
水泥砂浆接口，管径D200～D600保留不动
沥青油膏接口，管径D200～D600保留不动
1.4.6 陶土管水泥砂浆接口，管径D200～D800取消

## Slide 105
1.5、管道闭水试验
管径D400～D2400，保留
1.6、排水管道出水口
1.6.1、砖砌
一字式中管径D300～D2400，按新国标图籍06MS201-9，将砼C20换成C30, 机砖改为，数量不变
八字式中管径D300～D2400，同上
门字式中管径D300～D2400，同上

## Slide 106
1.6.2 石砌
一字式中管径D300～D2400，按新国标图籍06MS201-9，将砼C20换成C30,数量不变
八字式中管径D300～D2400，同上
门字式中管径D300～D2400 ，同上

## Slide 107: 2、定型井（国标）（P106）
本章计算规则没有发生变化。
2.1 砖砌圆形雨水检查井，二、砖砌圆形污水检查井按新国标图籍06MS201调整原计价表子目6—505至6—515，新计价表子目编号6-456至6-467(分收口式和盖板式)。
2.2 按新国标图籍06MS201新增钢筋混凝土圆形雨水检查井、钢筋混凝土圆形污水检查井6-468至6-473。

## Slide 108
2.3 砖砌矩形雨水检查井，砖砌矩形污水检查井按新国标图籍06MS201调整原计价表子目6—551至6—588，新计价表子目编号6-508至6-540。
2.4 砖砌雨水进水井按新国标图籍06MS201调整原计价表子目6—637至6—656，新计价子目编号6-589至6-606。

## Slide 109
2.5 采用新图籍的省排水井套用第三章非定型井相应定额子目。取消原雨水井、甲、乙型窨井、丙型窨井、方型窨井、连接井、阶梯式跌水井及省标阶梯式跌水井预制盖板和省标排水井预制盖板的相关定额子目68个（即P200~P221，原定额子目6-667~6-734）。

## Slide 110
新编φ700、φ1000、φ1250φ1500、φ2000、φ2500的雨水检查井及500*500方型雨水检查井定额子目88个，新编定额子目为6-617~6-704。根据图集φ2500的雨水检查井4米以内采用砖砌，4米以外采用砖、砼砌筑。
新编雨水井共11个定额子目（原定额子目6-667~6-672取消，现定额子目为6-705~6-715，其中新增定额子目5个）。

## Slide 111
新编φ700、φ1000、φ1250φ1500、φ2000、φ2500的污水检查井和500*500方型污水检查井、500*750方型污水检查井、500*1000方型污水检查井定额子目48个。新编定额子目为6-716~6-763。根据图集φ2500的污水检查井4米以内采用砖砌，4米以外采用砖、砼砌筑。

## Slide 112: 3、非定型井、渠、管道基础及砌筑
本章说明和计算规则没有发生变化。
检查井筒砌筑（￠700mm）6-885按新国标图籍06MS201调整，新计价表子目编号6-914至6-916（分砼检查井、雨水检查井、污水检查井）。

## Slide 113: 4、顶管工程
4.1 新增水平定向钻进敷设管道子目6—1123至6—1137,共15个子目。
4.2 编制说明：
4.2.1 牵引管采用塑料管时，消耗量（考虑曲线消耗因素）应为10.50/10m。回拖布管人工、机械含量除1.15 系数。
4.2.2 牵引管扩孔孔径按需铺管管径的1.35倍已考虑在子目中。

## Slide 114
4.2.3 牵引各类绑扎在一起的塑料管时，按理论总管径套用相应子目中相同管径进行计算。
4.2.4 施工中如发生需要化学配浆，按时调整。子目中提供的消耗量为参考量。泥浆外运另行计算。

## Slide 115
4.2.5 导向钻刀片、钻杆、回扩器的消耗及维护包括在台班价中。
4.2.6 不论在何专业中使用，取费基数及费率按排水册执行。
4.2.7 一次性回拖距离超过300M 回拖布管人工、机械含量乘1.3 系数，塑料管在其人工、机械含量基础上乘1.20 系数。

## Slide 116
4.2.8 钻机导向孔工作内容还包括：地下管线复核、测量放线、拖头安装、拆卸、穿越管道地面布设。
4.3 工程量计算规则：
4.3.1 水平定向钻进敷设钻孔导向及扩孔工程量和回拖布管工程量按图示管道尺寸以“延长米”计算。

## Slide 117: 5、顶进触变泥浆减阻
增加顶管管径D800～D2400泥浆置换子目（P249,6-960-970），参通用册压密注浆-注浆子目，泥浆数量按管外壁2cm计算，增加15%。暂按Ⅱ级管计算。例如：泥浆置换 管径800mm以内，泥浆数量按管外壁2cm计算（Ⅱ级管）并增加15%，注浆量=π/4*（D2-d2）*10m=π/4 (12-0.962)*10*1.15=0.7078m3。

## Slide 118: 6、砼管道顶进（人挖机顶）
管径D800～D2400砼管道顶进（人挖机顶6-997-1007），工作内容增加通风，机械中增加3～9 m3空压机台班，综合取6m3电动空气压缩机；材料中增加木衬垫板，通风管摊销量（帆布带或镀锌管），通风管摊销量可用其他材料费10元/10米计。
例如，混凝土管顶进，管径800mm以内，木衬垫板可用1cm厚胶合板加工，按二节管间接触面积计算，每10米5个，损耗1.05。木衬垫板面积=π/4*（D2-d2）*5*1.05=π/4 (0.962-0.82)*5*1.05=1.161m2 。

## Slide 119: 7、砼顶管平口管接口
7.1 沥青麻丝膨胀水泥接口，管径D880～D2400保留
7.2 沥青麻丝石棉水泥接口，管径D880～D2400保留

## Slide 120: 8、砼顶管企口管接口、沥青麻丝膨胀水泥接口
8.1 沥青麻丝膨胀水泥接口，管径D1100～D2400保留
8.2 沥青麻丝石棉水泥接口，管径D1100～D2400保留
8.3 橡胶垫板膨胀水泥接口，管径D1100～D2400保留
8.4 橡胶垫板石棉水泥接口，管径D1100～D2400保留

## Slide 121: 9、顶管接口外套环
管径D1000～D2400保留

## Slide 122: 注意要点
1、图集变化
2、水平定向钻进工程量

## Slide 123
第七册、燃气与集中供热工程

## Slide 124
1、册说明根据现行标准和规范进行修改。
1.1：4.有关规定：增加管道支架制作、安装及无损探伤套《第八册 路灯工程》相应项目。
1.2：燃气工程压力P划分范围提高。
1.3：5.明确了市政管道与安装管道以两者碰头处为界。建筑小区及厂区燃气管以区内建筑物入口变径或阀门处为界，燃气管以引入管与室内管墙外碰通点为界。

## Slide 125
2、第一章根据施工工艺增补了碳钢管安装的氩电联焊子目（7-13到7-24），增补了碳素钢板卷管安装的氩电联焊子目（7-104到7-127），编制原则：按安装册低压碳钢管的电弧焊与氩电联焊的人、材、机的比例关系，再按照市政第七册碳钢管安装各规格的人、材、机含量进行综合考虑编制；增补了高压燃气钢管安装子目（7-128到7-135），编制原则：根据实际工况条件,主材含量按市政册中相应规格子目含量计算，定额人工、辅材和机械移植安装册中中压钢管安装子目的含量,考虑到高压燃气管材质为低合金钢管,故其人工、相关材料（主材除外）和相关机械按安装册中各碳钢管和合金钢管各50%计算。塑料管安装不再分电熔和热熔（取消原计价表子目7-110到7-116），管道安装的工作内容中也不再包括管件的安装；修改管道规格50管改为40管，删除75管规格，增补新的规格子目250管到400管（新编号7-147到7-156）。

## Slide 126
3、第二章增补了弯头、异径管安装氩电联焊子目（7-389到418），增补三通安装氩电联焊子目（7-470到7-493）编制原则：按安装册碳钢管管件的电弧焊与氩电联焊的人、材、机的比例关系，再按照市政第七册第二章弯头、异径管电弧焊安装子目各规格的人、材、机含量进行综合考虑编制；增补钢塑过渡接头（PE法兰）安装子目（7-564到7-573）：规格25*32，32*40，219*200，273*250，325*315，426*400，删除钢塑过渡接头（PE法兰）安装子目：规格108*75，159*125。

## Slide 127
4、第四章增补箱式调压器（落地式）子目（7-809）。
5、第六章增补管道氮气置换子目（7-923到7-929）。
6、第七章增补塑料管开三通、管道相接子目（7-964到7-971），增补钢管开三通子目（7-980到7-986），塑料管件安装子目（7-1147到7-1156）中修改规格50（原计价表7-1026）改为40（7-1147），删除规格75（原计价表7-1028）、125（原计价表7-1031）的子目，增补规格250、315、355、400的安装子目（7-1153到7-1156）。

## Slide 128
第八册 路灯工程

## Slide 129
1、根据《市政工程工程量计算规范》（GB 50857—2013），在《册说明》第二条中，明确了路灯工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856中电气设备安装工程的界定范围及划分。
2、第一章变配电设备工程工程量计算规则，修正了盘、箱、柜的外部进出电线预留长度计算表。

## Slide 130
3、8-26~8-33落地式控制箱安装，修正了路灯配电箱系数。
4、8-34~8-36落地式控制箱安装，增补了较大容量配电箱安装子目。
5、8-56~8-59铁构件制作安装及箱、盒制作，明确了各子目的套用范围。

## Slide 131
6、8-60~8-62箱、盒制作，修正子目的单位。
7、8-63~8-64，增补了设备安装中基础槽钢、角钢安装。
8、8-76~8-82盘柜配线，修正了绝缘导线的系数。
9、8-95~8-99增补了端子板安装及端子板外部接线子目。
10、8-112~8-113，修正了计算单位。

## Slide 132
11、第二章说明中，地形类别中去掉“市区”，明确了调整系数的范围。
12、第二章工程量计算规则，补充了导线预留长度项目。
13、8-143立10米金属杆，补充了起重机消耗量。
14、8-195~8-197，增补了未搭拆跨越架情况下导线跨越架设子目。
15、8-212~8-215，明确了基础预埋件的定义。

## Slide 133
16、第三章电缆工程工程量计算规则，修正了电缆敷设预留长度计算表。
17、8-273~8-277，修正了计量单位。
18、第四章配管配线工程量计算说明，增补了配线和带形母线预留长度计算表。
19、8-373~8-376，修正了计量单位。

## Slide 134
20、8-452~8-457，提高了组装型庭园灯灯架安装的人工消耗量。
21、第六章防雷接地装置工程，明确了路灯灯杆保护接地也适用该章。
22、第八章刷油防腐工程第七条，明确了油漆与实际不同时，套用子目的方法。

## Slide 135
23、把原定额第九章的省补子目，涉及到前面各章节的说明及相应子目，调整到前面各章节中。第九章变更为电气调整试验。
24、8-629~8-632照度测试，明确了计量单位；确定了每条道路和每个小区的测试数量；提高了机械消耗量。

## Slide 136: 第三部分 《计价规范》与《计价定额》的衔接
1.工程量清单表格应按照计价规范规定设置，按照计价规范附录要求计列项目；计价定额的定额项目用于计算确定清单中工程内容的含量和价格。
2.工程量清单的工程量计算规则应按照计价规范中的附录规定执行；而清单中工程内容的工程量计算规则应按照计价定额规定执行。
3.工程量清单的计量单位应按照计价规范附录中的计量单位选用确定；清单中工程内容的计量单位应按照计价定额规定的计量单位确定。
4.工程量清单综合单价，是由单个或多个工程内容按照计价定额规定计算出来的价格的汇总。
5.计价规范工程量计算规则对相关清单项目未作明确区分时，可以参照计价定额的划分规定来区分确定。

## Slide 137: 第四部分 《江苏省市政工程计价定额》中的勘误
1、费用定额中隧道应该按桥梁三类取费，不是二类。因为地铁隧道套城市轨道定额了，市政隧道只是过路或过街隧道，施工不复杂，即使沿路长隧道也都埋深浅且大开挖施工，比桥梁二类简单太多。隧道册定额中是三类取费。
2、道路基层章计算规则中路缘石计算规则应该放到“4 人行道侧缘石其其它”章计算规则中。 3、排水册1定型砼管道基础及铺设 说明中第9条“按（苏S01-2004）《给水排水图集》对应选用”改为：“按《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）对应选用”。 4、排水册中顶管钢套环制作的单位应该是t而不是10t.

## Slide 138
第十二条 本定额与我省其它工程预算定额的关系，凡本定额包含的项目，应按本定额项目执行。本定额缺项部分，可以按照其它定额工、料、机消耗量及管理费、利润计算。取费类别按市政工程。

## Slide 139
谢 谢！