## Slide 1
《通用安装工程工程量计算规范》 （2013版） 清单宣贯

## Slide 2
1、13计量规范与08规范的主要变化 2、正文解读 3、13清单操作中需注意的问题 13清单操作中需注意的内容13清单操作中需注意的内容

## Slide 3: 2013规范与08规范的主要差别
2013计量规范的概况
1、2013《通用安装工程工程量计算规范》是在08《建设工程工程量清单计价规范》附录C的基础上制订的。
2、内容：正文、附录、条文说明
3、正文共分四章：总则、术语、工程计量、工程量清单编制
4、附录共有13个部分

## Slide 4: GB50856计算规范附录
序 号 | 2013计算规范 | 名称
1 | 附录A | 机械设备
2 | 附录B | 热力设备
3 | 附录C | 静置设备与工艺金属结构
4 | 附录D | 电气设备
5 | 附录E | 建筑智能化
6 | 附录F | 自动化控制
7 | 附录G | 通风空调
8 | 附录H | 工业管道
9 | 附录J | 消防
10 | 附录K | 给排水
11 | 附录L | 通信设备及线路
12 | 附录M | 刷油、防腐、绝热
13 | 附录N | 措施项目

## Slide 5: 2013安装工程工程量计算规范与08规范的主要变化
最大变化： 1、顺序变化 2、结构变化 3、有关计量、计价规定的变化 4、项目划分的变化 5、措施项目的变化

## Slide 6: 2013安装工程工程量计算规范与08规范的主要 变化
顺序变化
1、附录编号“08规范”从C.1-C.13,“13规范”从A-N。
2、各专业的排序发生了变化。完全打破了08规范的排序。
3、清单编码和08规范完全不一致。

## Slide 7: 2013安装工程工程量计算规范与08规范的主要 变化
结构变化
1、取消两册：取消C.4炉窑砌筑工程，在《冶金及有色金属工程工程量计算规范》专业工程附录中编制；取消C.13长距离输送管道工程，在《石油工程工程量计算规范》专业工程附录中编制。
2、新增两册：增补附录M 刷油、防腐蚀与绝热工程，将“08规范”各章节项目的“刷油、防腐蚀与绝热”从项目特征和工作内容中取消，但“补漆”的工作内容仍保留在各章节的项目中，并在注中加以说明“工作内容含补漆的工序，可不进行特征描述，由投标人在投标中根据相关规范标准自行考虑报价”；增补附录N 措施项目。

## Slide 8: 2013安装工程工程量计算规范与08规范的主要 变化
结构变化
3、合并一册：附录E 建筑智能化工程，将“08规范”附录C中“C.12建筑智能化系统设备安装工程”、“C.13建筑与建筑群综合布线”统一融合，更名为“建筑智能化工程”。
4、转移一部分内容：将“08规范”C.5.2中“污水处理设备”,转移至《市政工程工程量计算规范》中。

## Slide 9: 2013安装工程工程量计算规范与08规范的主要 变化
有关计量、计价规定的变化
1、附录D 电气设备安装工程中的电线、电缆、母线、接地母线、避雷网均应按设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度计入工程量中。
2、“08规范”中电线、电缆清单量≠计价量；在“13规范”中两者相等，工程量=净量+预留量+附加长度。

## Slide 10: 2013安装工程工程量计算规范与08规范的主要 变化
项目划分的主要变化
增加新技术、新工艺、新材料的项目
1、附录G通风空调工程增加地下人防设备“人防过滤吸收器”、“人防超压自动排气阀”、“人防手动密闭阀”等项目
2、附录H工业管道工程管道材质增加锆及锆合金、镍及镍合金管道项目。
3、附录J消防工程新增“灭火器”、“消防水炮”、“无管网气体灭火装置”等项目。
4、附录K给排水、采暖、燃气工程增加医疗气体及附件项目。

## Slide 11: 2013安装工程工程量计算规范与08规范的主要 变化
项目划分的主要变化
将“08规范”中项目划分比较大的分项细化，分解为更具可操作性的项目
1、附录D电气设备安装工程电缆安装5个项目现分为“电力电缆”、“控制电缆”、“电缆终端头”、“电缆中间头”等11个项目；防雷及接地装置原3个项目现分为“接地极安装”、“接地母线安装”、“避雷引下线安装”、“均压环安装”、“避雷网安装”等11个项目。
2、将管道工序中的“套管制作安装”单独设置清单项目。

## Slide 12: 2013安装工程工程量计算规范与08规范的主要 变化
项目划分的主要变化
将“08规范”中项目设置复杂凌乱的项目进行了综合归并。
1、将原“08规范”中的“凿（压）槽、打孔、打洞、人孔、手孔”融入电气设备安装工程中，在电气安装工程中增加“附属工程”小节。
2、附录K给排水中的水龙头、地漏、排水栓、地面扫除口等项目，合并为“给排水附（配）件”项目；将原钢制闭式、板式、壁板式、柱式散热器等项目，合并为“钢制散热器”项目；将原“塑料复合管”改为“复合管”，适用于钢塑复合管、铝塑复合管、钢骨架复合管等复合型管道安装。

## Slide 13: 2013安装工程工程量计算规范与08规范的主要 变化
措施项目的主要变化
1、所有的措施项目均以清单形式列出，列有项目编码、项目名称。
2、高层施工增加、安全与生产同时进行施工增加、在有害身体健康环境中施工增加计入措施项目中。
3、新增非夜间施工增加费用。
4、新增工程系统检测、检验费用。

## Slide 14: 正文解读(重点）
1、规定了两个统一，计算规则的统一和工程量清单编制方法的统一。
2、只要是通用安装工程计价，工程项目无论是何种投资方式，其工程量计量必须执行本规范。
3、在同一个建设项目，相同的项目计量单位必须保持一致。
4、本规范已列出了项目的主要工作内容，等同于完成项目的全部工作内容（除另有规定说明），对于施工过程中必然发生的机械移动，材料运输等辅助内容，虽未列出，但应包括。

## Slide 15: 正文解读
5、项目特征描述中可直接用详见“xx图集”或“xx图号”的方式。
6、单价措施项目按分部分项工程的规定执行，如工程量发生变化，措施项目也跟随调整。
7、总价措施项目仅列项目编号，项目名称，不必描述项目特征和计量单位。
8、设备需投标人购置应在招标文件中予以说明。

## Slide 16: 13清单操作中需注意的内容
电气安装工程
1、配电箱的项目特征要描述安装方式，明装或是暗装。
2、增加了插座箱清单项目。
3、风机盘管三速开关、漏电保护开关包含在控制开关清单项目内。
4、增加了风扇、照明开关、插座的清单项目，不再用小电器清单项目。
5、电缆槽盒清单是指用于弱电控制电缆专用的槽盒。
6、电缆、电线编制清单时，清单工程量要加预留量及附加长度。
7、电缆安装和电缆头安装都要单独设置清单。
8、新增了防火堵洞、防火隔板、防火涂料的清单项目。
9、防雷接地装置中的接地极、接地母线、避雷网、引下线、均压环都要单独设置清单。基础钢筋接地执行均压环的清单项目。
10、等电位端子箱执行D.9防雷接地装置中的清单项目。
11、接地母线、避雷网、引下线的工作量要加附加长度（3.9%）。

## Slide 17: 13清单操作中需注意的内容
12、在D11配管、配线中增加了桥架的清单。
13、在配管的工作内容中取消了接线箱、接线盒的工作内容，单独设置接线箱、接线盒的清单项目。
14、配管安装中不包括凿槽、刨沟的工作内容，但对于配合土建的预留沟槽的工作内容已包含要配管的工作内容中了。
15、照明器具安装新增了高度标志（障碍）灯的清单。
16、路灯的清单中包含了除路灯本身安装的工作内容，还包括路灯基础及接地的工作内容。
17、对于电气设备支架（如配电箱明装支架、管道明配支架、桥架支架）设置了铁构件的清单，但此清单只适用于电气工程。

## Slide 18: 13清单操作中需注意的内容
18、新增了凿（压）槽、打洞、管道包封、人孔砌筑、人孔防水的清单项目。
19、挖土、填土工程执行土建清单项目。
20、开挖路面执行市政清单项目。
21、钢套管执行给排水的清单项目。
22、除锈、刷漆（补刷漆除外）执行刷油防腐清单项目。
23、电视、电话插座、信息插座、网线执行附录E建筑智能化工程清单项目。

## Slide 19: 13清单操作中需注意的内容
通风空调工程
1、通风工程中的通风机执行附录A的风机清单。
2、新增了除温机、人防地下室设备的清单。
3、新增了弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔的清单项目。
4、风管展开面积不包括风管、管口重叠部分的面积。
5、穿墙套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中。
6、碳钢阀门要把需要和不需要设置支架的阀门要分开列项。
7、静压箱在计算面积时，不扣除开口的面积。
8、新增了风管、漏光试验、漏风试验的清单项目，工程量按需抽检的风量的工程量计算。

## Slide 20: 13清单操作中需注意的内容
消防工程
1、新增了灭火器及消防水炮清单项目。
2、室内消火栓，是包括成套设备，包括箱、栓、水枪、龙头、接扣、自救卷盘、挂架、消防按钮；对于落地消防箱还包括箱内的手提灭火器。
3、自动报警系统计算点数包括：探测器、报警按钮、报警器、消防广播及消防电话。
4、水灭火控制装置计算点数包括：水流指示器数量、消火栓启泵按钮数量及消防水炮水炮数量。
5、防火控制装置的个数包括：电动防火门、防火卷帘门、排烟阀、防火阀的数量；消防电梯是以部计算。
6、管道、阀门、支架、套管的清单按附录K给排水清单项目执行。
7、刷油、防腐、绝热按附录M清单执行。

## Slide 21: 13清单操作中需注意的内容
给排水工程
1、管道中的除锈、刷油、保温的工作内容取消，除锈、刷油、保温的清单执行附录M。
2、塑料管的项目特征和工作内容中增加了阻火圈的工作内容，编制清单时如有，阻火圈要编入清单内。
3、增加了室外管道碰头的清单项目，在编制时要区分碰头的形式，是带介质还是不带介质。
4、新增了设备支架的清单，对于单件重量在100KG以上的支架执行该清单。
5、新增了套管的清单项目，适用于穿基础、墙、楼板等部位的防水套管、填料套管、无填料套管及防火套管。
6、新增了软接头（按成品考虑）的清单项目。
7、新增了倒流防止器的清单项目。
8、对于倒流防止器，清单描述时可按根据XX图集或XX施工图做法描述。
9、水咀、地漏、地面扫除口、排水栓执行给、排水附（配）件清单项目。

## Slide 22: 13清单操作中需注意的内容
10、新增变频给水设备清单项目。
11、新增稳压给水设备清单项目。
12、新增无负压给水设备清单项目。
13、对于变频给水设备、稳压给水设备及无负压给水设备清单描述时要注明配备的阀门、仪表、软接头的数量，以及设备及附件之间的管道。
14、新增气压罐设备清单项目。
15、新增地源热泵机组清单项目。
16、新增了医疗气体设备及附件章节。
17、新增了空调水工程系统调试，工程量包括空调水管道、阀门及冷水机组组成的空调水工程系统。
18、医疗气体管道及附件，执行附录H工业管道工程的清单项目。

## Slide 23: 13清单操作中需注意的内容
措施项目
1、措施项目都要以清单的形式列出。
2、安装与生产同时进行增加费用计入措施项目。
3、在有害身体健康环境中施工增加费用计入措施项目。
3、增加原属于建设方支付的工程检测及检验费用，计入措施项目，如防雷检测、供电检测、安全、消防检测等。
4、增加非夜间施工增加费用，包括在地下室施工的照明设备的安拆、维护，照明用电，通风，人工工效降低及机械降效。
5、高层施工增加计入措施项目。

## Slide 24
谢谢