## Slide 1: 《市政工程工程量计算规范》 GB50857-2013
宣贯交底资料
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 2: 章节内容组成
Notes: 新计量规范共11章，老的规范为8章，删除了地铁工程，增加了四章
*
07/16/96
*
##

## Slide 3: 章节变化
市政工程计量规范清单项目变化增减表
序号 | 附录名称 | “08”规范 项目数 | “13”规范 项目数 | 增 加 项目数 | 减 少 项目数
1 | 附录A 土石方工程 | 12 | 10 | 0 | -2
2 | 附录B 道路工程 | 60 | 80 | +25 | -5
3 | 附录C 桥涵工程 | 74 | 86 | +27 | -15
4 | 附录D 隧道工程 | 82 | 85 | +14 | -11
5 | 附录E 管网工程 | 110 | 51 | +14 | -73
6 | 附录F 水处理工程 | 0 | 76 | +76 | 0
7 | 附录G 垃圾处理工程 | 0 | 26 | +26 | 0
8 | 附录H 路灯工程 | 0 | 63 | +63 | 0
9 | 附录J 钢筋工程 | 5 | 10 | +5 | 0
10 | 附录K 拆除工程 | 8 | 11 | +4 | -1
11 | 附录L 措施项目 | 0 | 67 | +67 | 0
合 计： |  | 351 | 565 | +321 | -107
Notes: 1、原“管网工程”中“构筑物”一节30个清单项目移入附录F水处理工程中 “水处理构筑物”，“设备安装”一节22个清单项目移入附录F水处理工程中“水处理设备”，原“顶管工程”一节5个清单项目移入本章“管道铺设中”。；
2、附录F水处理工程、附录G垃圾处理工程、附录H路灯工程和附录K措施项目等四章为新增内容，原地铁工程一章独立为《城市交通轨道工程》。
*
07/16/96
*
##

## Slide 4: 清单特点
清单项目设置更加贴近定额
清单项目计量单位、工程量计算规则更合理
和市场实际的衔接更密切
各专业工程之间更统一
措施项目计价更方便
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 5: 修订依据
  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
  《全国统一市政工程预算定额》（GYD-301～309-1999）；
  《市政工程投资估算指标—垃圾处理工程》（HZG47-110-2008）；
  《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2008）附录修编工作方案》；
  市政工程相关的标准、规范等。

## Slide 6: 条文说明
  1 总 则
  1.0.1 为规范市政工程造价计量行为，统一市政工程工程量计算规则、工程量清单的编制方法，制定本规范。
  本条阐述了制定本规范的目的和意义。
  1.0.2 本规范适用于市政工程发承包及其实施阶段计价活动中的工程计量和工程量清单编制。
  本条说明了本规范的适用范围是适用于市政工程施工发承包计价活动中的“工程量清单编制和工程量计算”。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 7: 条文说明
  1.0.3市政工程计价，必须按本规范规定的工程量计算规则进行工程计量。
  本条为强制性条款，规定了执行本规范的范围，明确了无论国有投资的资金和非国有资金投资的工程建设项目，其工程计量必须执行本规范。
  1.0.4 市政工程计量活动，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
  本规范的条款是建设工程计价与计量活动中应遵守的专业性条款，在工程计量活动中，除应遵守专业性条款外，还应遵守国家现行有关标准的规定。

## Slide 8: 条文说明
  2 术 语
  2.0.1 市政工程
  指市政道路、桥梁、广（停车）场、隧道、管网、污水处理、生活垃圾处理、路灯等公用事业工程。
  3 工程计量
  3.0.1 工程量计算除依据本规范各项规定外，尚应依据以下文件：
  1．经审定通过的施工设计图纸及其说明；
  2．经审定通过的施工组织设计或施工方案；
  3．经审定通过的其他有关技术经济文件。
Notes: 也可以按投资主体来确定，如交通部门、水利部门等等。（温州市域铁路为例）
*
07/16/96
*
##

## Slide 9: 条文说明
  3.0.2 工程实施过程中的计量应按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定执行。
  本条规定了工程量计算的依据。说明计价和计量是工程造价必不可少的两个环节。
  3.0.3 本规范附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际情况，同一工程项目，选择其中一个确定。
  本条规定了本规范附录中有两个或两个以上计量单位的项目，在工程计量时，应结合拟建工程项目的实际情况，选择其中一个做为计量单位，在同一个建设项目（或标段、合同段）中，有多个单位工程的相同项目计量单位必须保持一致。我省选择见附表。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 10: 条文说明
  个人建议：在实际运用时也可根据工程实际进行选择，但要注意相应的工程量计算规则也要与选择的单位保持一致。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 11: 条文说明
  3.0.4 工程计量时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定：
  1 以“t”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入；
  2 以“m、m2、m3、kg”为单位，应保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入；
  3 以“个、件、根、组、系统”为单位，应取整数。
  3.0.5 本规范各项目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明者外，应视为完成该项目已经包括所列（或未列）的全部工作内容。
  本规范对项目的工作内容进行了规定，除另有规定和说明外，应视为（或完成）已经包括正常工序所应包含的全部工作内容。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 12: 条文说明
3.0.6市政工程涉及房屋建筑和装饰装修工程的项目，按照国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的相应项目执行；涉及到电气、室内给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程工程量计算规范》的相应项目执行；涉及到园林绿化工程的项目，按照国家标准《园林绿化工程工程量计算规范》的相应项目执行；采用爆破法施工的石方工程按照国家标准《爆破工程工程量计算规范》的相应项目执行。具体划分界限确定如下：（略，见规范）
市政清单规范的缺项处理。
专业间的互相借鉴，便于立项。
具体运用时，如我省有关规定已明确的部分，按省规定。
例如以往规定：与建筑物配套的厂区或住宅小区道路、排水如按市政标准设计，执行市政定额。
Notes: 本条指明了市政工程与其他“计量规范”在执行上的界线范围和划分，以便正确执行规范。
1 明确了本规范管网工程与《通用安装工程计量规范》中工业管道工程的界定范围及划分。
2 明确了本规范管网工程与《通用安装工程计量规范》中给排水、采暖、燃气工程的界定范围及划分。
3 明确了本规范水处理工程、生活垃圾处理工程与《通用安装工程计量规范》中设备安装工程的界定范围及划分。
4. 明确了本规范路灯工程与《通用安装工程计量规范》中电气设备安装工程的界定范围及划分。
*
07/16/96
*
##

## Slide 13: 条文说明
4 工程量清单编制
4.1 一般规定
4.1.1 编制工程量清单应依据：
1 本规范和《建设工程工程量清单计价规范》；
2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；
3 建设工程设计文件；
4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
5 拟定的招标文件；
6 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
7 其他相关资料。
本条规定了工程量清单的编制依据。可做为编写清单总说明时的依据。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 14: 条文说明
4.1.2 其他项目、规费和税金项目清单应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定编制。
4.1.3 编制工程量清单出现附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案，省级或行业工程造价管理机构应汇总报住房和城乡建设部标准定额研究所。
补充项目的编码由本规范的代码04与B和三位阿拉伯数字组成，并应从04B001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。
补充的工程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目，需附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。
清单的缺项处理。
Notes: 本条为新增条款，规定了其他项目、规费和税金项目清单应按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定进行编制，其他项目清单包括：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费；规费项目清单包括：社会保险费、住房公积金、工程排污费；税金项目清单包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。
*
07/16/96
*
##

## Slide 15: 条文说明
4.2 分部分项工程
4.2.1 工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
强制条文；清单的五个要件，缺一不可。
4.2.2 工程量清单的项目编码，应采用前十二位阿拉伯数字表示，一至九位应按附录的规定设置，十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。
强制条文；同一单位工程的项目编码不得有重复，不强求同一招标工程的项目编码不得重复。（448号文）
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 16: 条文说明
4.2.3 工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。
4.2.4 工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。
以上两条为强制条文。
反映了灵活性，目的是将项目名称和项目特征表述得更准确和全面。
在实际编制时，如觉得按清单规范归并或综合较大的项目，可分别编码立项，也便于工程结算。
特征描述的原则：（1）能满足确定综合单价的需要。（2）若引用标准图集或施工图纸能够更准确和全面，则可直接描述引用。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 17: 条文说明
4.2.5 工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。
强制条文；
我省做法：工程量计算规则表达不明确时，可以参照计价定额的计算规则，但需在清单编制总说明或项目特征中表达清楚。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 18: 条文说明
4.2.6 工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。
4.2.7 本规范对现浇混凝土工程项目在“工作内容”中包括模板工程的内容，同时又在措施项目中单列了现浇混凝土模板工程项目。由招标人根据工程实际情况选用，若招标人在措施项目清单中未编列现浇混凝土模板项目清单，即表示现浇混凝土模板项目不单列，现浇混凝土工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。我省明确市政工程现浇砼模板包含在相应的砼的项目中，不在措施项目中单列。
4.2.8 预制混凝土构件分为加工厂预制和现场预制两种。若采用加工厂预制则按成品构件编制项目，构件成品价中包括混凝土、模板、钢筋等所有费用，编制招标控制价时，可按各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的信息价确定；采用现场预制，则按本规范相关项目编码列项。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 19: 条文说明
4.2.9 本规范按照现场预制方式计价的混凝土构件，其综合单价中应包括模板、支架工程的费用，钢筋按附录I钢筋工程相关项目编码列项。
4.2.10 金属结构构件按成品编制项目，构件成品价应计入综合单价中，若采用现场制作，包括制作的所有费用。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 20: 条文说明
4.3 措施项目
4.3.1 附录L措施项目中列出了项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则的项目，编制工程量清单时，应按照本规范4.2分部分项的规定执行。
4.3.2 附录L措施项目中仅列出了项目编码、项目名称，未列出项目特征、计量单位和工程量计算规则的项目，编制工程量清单时，应按照本规范附录L措施项目规定的项目编码、项目名称确定。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 21: 附录A 土石方工程
本章包括土方工程、石方工程、回填方及土石方运输共3节10个清单项目。
土方工程
1、工程量计算规则，我省有两处修改。
2、使用时应注意：
土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算，与计价定额一致。
我省明确工作面及放坡增加的工程量、合理的超挖量计入土方工程量中。
挖淤泥、流砂的工作内容中包含了场内、场外运输，其他包含场内平衡运输，如需外运时，按“余方弃置”项目编码单独列项。
土壤分类表是按国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001定义的，与新定额一致，与老定额不同。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 22: 附录A 土石方工程
放坡系数表中顺沟槽方向坑上作业，见图示如下：
放坡是垫层上表面开始计算。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 23: 附录A 土石方工程
石方工程
修改计算规则等同土方工程。
如石方为爆破，按GB50862-2013爆破规范相关项目编码列项。
回填方及土石方运输
回填材料品种可以是土、碎石、粉煤灰、砂等。
工作内容回填土包括运（装车）、回填、压实；余方弃置包括装、运、弃、置。
回填方工程量计算规则：当原地面线低于设计标高时为“加”；当原地面线高于设计标高时为“减”。
计量单位“m3”：回填方为压实后的体积；余方弃置为天然密实体积，计算和组价时要注意。
回填土存在三种情况：场内土方利用、场外土方利用、购土回填；要分别编码立项。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 24: 附录A 土石方工程
相关问题及说明
隧道石方开挖按附录D隧道工程中相关项目编码立项。
如需计取弃置、堆放费用的，在项目特征中描述。
规范项目特征中并未对采取什么方式开挖有要求，编制清单时在特征描述中是否需要明示开挖方式，可视具体工程而定。
如深基坑开挖有专项围护设计方案时，其土方工程量按围护设计方案中图示尺寸计算。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 25: 附录A 土石方工程
与“08”规范的比较
1．项目设置
1）挖土方，删除了“竖井挖土方”清单项目；将原“挖淤泥”清单项目调整为了“挖淤泥、流砂”。 2）填方及土石方运输，将原“填方”清单项目调整为了“回填方”；删除“缺方内运”清单项目。 2．项目特征 1）挖土方， 在“暗挖土方”和“挖淤泥、流砂”中增加了运距的描述。 2）填方及土石方运输，在“回填方”清单项目中增加了填方粒径要求和填方来源、运距的描述。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 26: 附录A 土石方工程
3．计量单位和工程量计算规则
1）挖土方，将挖一般土方中“按设计图示开挖线以体积计算”修改为“按设计图示尺寸以体积计算”；将挖沟槽、基础土方“原地面线以下按构筑物最大水平投影面积乘以挖土深度以体积计算”修改为“按设计图示尺寸以体积计算”（指施工组织设计图示尺寸），将挖沟槽、基坑土方的工程量计算规则相统一。
2）挖石方，将挖一般石方中“按设计图示开挖线以体积计算”修改为“按设计图示尺寸以体积计算”；将挖沟槽、基础石方“原地面线以下按构筑物最大水平投影面积乘以挖石深度以体积计算”修改为“按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖石深度计算”，将挖沟槽、基坑石方的工程量计算规则相统一。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 27: 附录A 土石方工程
4．工作内容 1）挖土方，删除“土方开挖”、“围护、支撑”、“平整、夯实”，增加了“排地表水”、“ 围护及拆除”、“ 基底钎探”的工作内容。 2）挖石方，删除“围护、支撑”，增加了“排地表水”、“ 围护及拆除”的工作内容。
3）填方及土石方运输，删除“填方”，增加了“运输”、“回填”的工作内容。 5．其他 1）增加了有关土壤类别和岩石类别判别标准的说明。 2）增加计算沟槽、基坑土方时，工作面、放坡系数等参数的确定原则。
3）增加了管沟施工每侧所需工作面宽度的计算说明。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 28: 附录A 土石方工程
4）增加了隧道石方开挖按附录D隧道工程中相关项目编码列项的说明。
5) 增加了废料及余方弃置清单项目中，如需发生弃置、堆放费用的，投标人根据应根据当地有关规定计取相应费用，并计入综合单价中的说明。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 29: 附录B 道路工程
本章包括路基处理、道路基层、道路面层、人行道及其他和交通管理设施共5节80个清单项目。
有多个计量单位时，我省推荐使用的单位和计算规则见附表。
路基处理
规范P12页注1、2、3、4
道路基层
规范P13页注1、2
复合土基层中的土的来源要在总说明或项目特征中有描述。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 30: 附录B 道路工程
道路面层
040203007水泥混凝土路面的工作内容 。
040203008块料面层的工作内容。
规范P14页注。
块料面层工程量计算规则与计价定额的不同：规范不扣井位等、定额按实铺面积（扣井位等）。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 31: 附录B 道路工程
人行道及其他
工作内容均含垫层 。
交通管理设施
规范P18注1、2、3、4、5。
与“08”规范的比较
见2013建设工程计价计量规范辅导。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 32: 附录B 道路工程
道路基层设计截面如为梯形时，应按其截面平均宽度计算面积，并在项目特征中对截面参数加以描述。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 33: 附录C 桥涵工程
本章清单项目包括桩基、基坑边坡与支护、现浇混凝土构件、预制混凝土构件、砌筑、立交箱涵、钢结构、装饰和其他共9节86个清单项目。
有多个计量单位时，我省推荐使用的单位和计算规则见附表。
桩基
人工挖孔灌注桩挖孔、砼灌注分别编码立项。
规范P21页注2、3、4、5、9、10
灌注桩桩长应包括桩顶设计超灌长度。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 34: 附录C 桥涵工程
基坑与边坡支护
为新增加
规范P23页注2
砌筑
规范P27页注2
立交箱涵
规范P28页注
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 35: 附录C 桥涵工程
装饰
规范P30页注
相关问题及说明
规范P31页C.10.1、C.10.2、C.10.3
与“08”规范的比较
见2013建设工程计价计量规范辅导。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 36: 附录D 隧道工程
本章包括隧道岩石开挖、岩石隧道衬砌、盾构掘进、管节顶升和旁通道、隧道沉井、混凝土结构、沉管隧道共7节85个清单项目。
与“08”规范的比较
见2013建设工程计价计量规范辅导。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 37: 附录E 管网工程
本章包括管道铺设，管件、阀门及附件安装，支架制作及安装和管道附属构筑物共4节51个清单项目。
有多个计量单位时，我省推荐使用的单位和计算规则见附表。
使用时应注意的问题：
管道敷设工程量计算规则有的扣除附属构筑物等所占的长度，有的不扣除，要注意。同时注意规范与计价定额计算规则的不同之处。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 38: 附录E 管网工程
管道架空跨越铺设的支架制作、安装及支架基础、垫层应按E.3节支架制作及安装相关清单项目编码列项。
各种管道铺设项目的工作内容中关于管道检验及试验要求是指：应按各专业的施工验收规范及设计要求对已完管道工程进行管道吹扫、冲洗消毒、强度试验、严密性试验、闭水试验等内容，在编制清单的工作内容中要分别描述。
隧道（沟、管）内管道铺设项目适用于浅埋暗挖结构、方沟结构内的管道铺设以及穿墙套管以外的套管管内铺设时使用。
刷油、防腐、保温工程、阴极保护及牺牲阳极按《通用安装工程计算规范》中刷油、防腐蚀、绝热工程中相关项目编码列项。

## Slide 39: 附录E 管网工程
警示带（示踪带）铺设：计算工程量时还要注意相关规范对不同管径铺设条数的规定。
临时放水管线适用于带介质勾头、管道冲洗放水使用。
高压管道的管道铺设、管件、阀门安装；不锈钢管的管道铺设、管件、阀门安装和管道焊缝无损探伤等项目按《通用安装工程计算规范》工业管道中相关项目编码列项。
凝水井（凝水器井）应按第四节管道附属构筑物清单项目编码列项。
阀门电动机需单独安装时，应按《通用安装工程计算规范》附后录相关项目编码列项。
雨水口连接管应按第一节管道铺设中相关项目编码列项。
砼模块井按砌筑井列清单项目。

## Slide 40: 附录E 管网工程
与“08”规范的比较
根椐国标图集及目前的设计、施工工艺修改了部分小节和项目名称
对清单项目的设置按管道工程工艺特点进行了归类
对市政管网工程淘汰的建筑材料、设置重复的项目进行了删除
根椐目前市政管网工程的施工工艺以及对综合单价的影响比较大的施工项目单独设置了清单项目
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 41: 附录F 水处理工程
本章项目包括水处理构筑物和水处理设备共2节76个项目。其中，水处理构筑物一节为原规范附录中D.5.6构筑物中的项目移入而成，水处理设备一节包括了原规范附录中D.5.7设备安装中的给水工程设备和增补的污水处理设备。
有多个计量单位时，我省推荐使用的单位和计算规则见附表。
相关问题及说明
规范P58页F.3.1、 F.3.2、 F.3.3
与“08”规范的比较
见2013建设工程计价计量规范辅导。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 42: 附录G 生活垃圾处理工程
本章项目全部为新增内容，包括垃圾卫生填埋和垃圾焚烧共2节26个项目。
有多个计量单位时，我省推荐使用的单位和计算规则见附表。
与“08”规范的比较
见2013建设工程计价计量规范辅导。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 43: 附录H 路灯工程
本章项目全部为新增内容，包括变配电设备工程、10KV以下架空线路工程、电缆工程、配管配线工程、照明器具安装工程、防雷接地装置和电气调整试验共7节63个项目。
使用时应注意的问题：
路灯工程与《通用安装工程工程量计算规范》中电气设备安装项目的界限划分见规范P3页
清单项目工作内容中均未包括土（石）方开挖及回填、破除砼路面等，发生时应按规范附录A及附录K中相关项目编码立项。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 44: 附录H 路灯工程
清单项目工作内容中均未包括除锈、刷漆（补刷漆除外），发生时应按《通用安装工程工程量计算规范》中相关项目编码立项。
清单项目工作内容包含补漆的工序，可不进行特征描述，由投标人在投标中根据相关规范标准自行考虑报价。
母线、电线、电缆、架空导线等，按规范附表的规定计算附加长度计入工程量中。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 45: 附录J 钢筋工程
本章包括钢筋工程1节共10个项目。
使用时应注意的问题：
规范P78页注1、2、3
注意预埋铁件、现浇构件钢筋和预制构件钢筋的工作内容中含“运输”，使用时应根据工程实际情况进行特征描述和组价。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 46: 附录K 拆除工程
本章包括拆除工程1节共11个项目。
使用时应注意的问题：
规范P79页注1、2
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 47: 附录L 措施项目
本章包括脚手架工程；钢筋混凝土模板及支架；围堰、便道及便桥；洞内临时设施；大型机械设备进出厂及安拆；施工排水、降水；处理、监测、监控；安全文明施工及其他措施项目共10节66个项目。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 48: 附录L 措施项目
编制工程量清单时，若设计图纸中有关于XX专项设计方案的，应按措施项目清单中有关规定描述其项目特征，并根据工程量计算规则计算工程量；若无相关设计方案，可选用以下原则处理：
a.其工程数量可为暂估量，在办理结算时，按批准的施工组织设计方案计算；
b.以“项”作为计量单位，由投标人根据施工组织设计方案自行报价。
Notes: *
07/16/96
*
##

## Slide 49: 附录L 措施项目
省调整部分见448号文。调整一项、新增三项。
分单价措施项目和总价措施项目。
448号文P4、P5页第3、4条。
041109008大型机械设备进出场及安拆，项目特征可不描述，计量单位改为“项”。
041109008市政临时设施应注意工作内容及不包含部分内容，未包含部分如发生，应单独立项。
市政工程措施费中赶工措施费和按质论价费如何立项、计价参照我市即将发布的贯彻意见。
Notes: *
07/16/96
*
##