## Slide 1: 2014年江苏省建设工程费用定额宣贯

## Slide 2: 第一部分、概述
一、编制目的
二、修订原则
1、费用项目设置和组成划分尽量采用13计价规范和《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）的规定；并对规定不明确的部分，加以细化。
2、对09版建设工程费用定额执行中经常发生争议的规定进行明确或调整，对专业之间的交叉部分予以补充说明，对部分费率进行调整。
3、尽量保持费率水平与09费用定额相当。
4、09费用定额的相关补充规定内容调整后并入。

## Slide 3
三、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）；
3、其他相关规定

## Slide 4: 四、适用范围
适用于我省行政区域范围内新建、扩建和改建的建筑与装饰、安装、市政、仿古建筑及园林绿化、房屋修缮、城市轨道交通、单独加固等工程。
与2013版工程量清单计价、计算规范，我省2014版建筑与装饰、安装、市政工程计价定额，现行仿古建筑与园林绿化、房屋修缮、城市轨道交通、抗震加固等工程计价表等配套使用。

## Slide 5: 五、定额作用
1、是编制设计概算、施工图预（结）算、最高投标限价（招标控制价)、标底以及调解处理工程造价纠纷的依据；
2、是确定投标价、工程结算审核的指导；
3、是企业内部核算和制订企业定额的参考。

## Slide 6: 六、费用定额组成（目录）
一、总则
二、建设工程费用的组成
三、工程类别的划分
  （一）建筑工程类别划分及说明
  （二）单独装饰工程类别划分及说明
  （三）安装工程类别划分及说明
  （四）市政工程类别划分及说明
  （五）仿古建筑及园林绿化工程类别划分及说明
  （六）房屋修缮工程类别划分及说明
  （七）城市轨道交通工程类别划分及说明
  （八）各专业工程交叉时的类别划分及说明
四、工程费用取费标准及有关规定
  （一）企业管理费、利润取费标准及规定
  （二）措施项目取费标准及规定
  （三）其他项目取费标准及规定
  （四）规费取费标准及有关规定
  （五）税金计算标准及有关规定
五、工程造价计算程序

## Slide 7: 七、工程造价费用组成
1、 分部分项工程费
2、 措施项目费
3、其他项目费
4、规费
5、 税金。
其中，安全文明施工措施费、规费和税金为不可竞争费，应按规定标准计取。

## Slide 8: 八、承包方式
1、包工包料：是施工企业承包工程用工、材料、机械的方式。
2、包工不包料：适用于施工企业只承包工程用工的工程。施工企业自带施工机械和周转材料的工程按包工包料标准执行。
3、点工：不能作为独立的工程承包方式，只适用于在建设工程中由于各种因素所造成的损失、清理等不在定额范围内的用工。
4、包工不包料、点工的临时设施应由建设单位（发包人）提供。

## Slide 9
九、执行时间
应与2013版计价与计算规范的贯彻实施、2014版建筑与装饰工程、安装工程、市政工程计价定额的执行时间保持一致。

## Slide 10
第二部分、费用定额变化情况

## Slide 11: 一、费用项目与构成变化
（一）人工费
1、人工费重新定义，内容包括：
（1）计时工资或计件工资；（基本工资）
（2）津贴补贴；（工资性津贴）
（3）特殊情况下支付的工资。（生产工人辅助工资）
（4）加班加点工资；（5）奖金；
2、原“职工福利费、生产工人劳动保护费”移入企业管理费。

## Slide 12: （二）材料费
1、材料费定义中增加“工程设备费”，此处的工程设备仅是建筑工程设备，不包括工艺设备。具体划分规则见《建设工程计价设备材料划分标准》（GB/T 50531-2009）。明确由建设单位提供的建筑设备，其设备费用不作为计取税金的基数。
（1）工程设备是指房屋建筑及其配套的构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置等建筑设备，包括附属工程中电气、采暧、通风空调、给排水、通信及建筑智能等为房屋功能服务的设备。不包括工艺设备。

## Slide 13
（2）工艺设备是指为工业、交通等生产性建设项目服务的各类固定和移动设备。
（3）编制估算时无法明确设备供应方式，建筑设备费用可作为计取税金的基础，工艺设备不应作为税金的基础。招标控制价、投标报价、工程结算时，因供应方式已明确，凡建设单位供应的设备，不作为计算税金的基础。

## Slide 14
2、材料费定义中删除“构成工程实体”。因为措施项目中也有材料，同时13清单规范不再以是否构成工程实体来划分分部分项工程费和措施项目费。
3．材料费定义中增加了“成品”，因门窗等目前很少现场制作，为成品购置。
4．材料原价定义为：材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。

## Slide 15: （三）施工机具使用费
1．将“施工机械使用费”更名为“施工机具使用费”，内容中增加了仪器仪表使用费。
2.明确了机械安拆费及场外运费中不包括“大型机械进出场及安拆费”，另按措施项目费中的“大型机械进出场及安拆费”执行。
3．根据规定，取消养路费。该部分费用作为燃油附加税已经包含在燃油价格中。

## Slide 16: （四）企业管理费
1、“管理人员工资” 重新定义，包括管理人员的计时工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。
2、“办公费”中增加“办公软件、监控、采暖、降温”等费用项目，删去“燃煤”。
3、工具用具使用费，增加了测绘用具的费用。

## Slide 17
4、原“劳动保险费补助费”和从人工费移入的“职工福利费”合并为“劳动保险和职工福利费”并重新定义为企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费、集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暧补贴、上下班交通补贴等。原组成中的“职工死亡丧葬补助费” 按照《社会保险法》在基本养老保险基金中支付，从劳动保险费中删除。
5、“劳动保护费”从人工费中移入，增加“在有碍身体健康的环境中施工的保健费用”内容。

## Slide 18
6、“检验试验费”从措施费中移入。明确对幕墙、预制桩、门窗等构件要求做破坏性试验时的构件费用及第三方检测费用均不包含在检验试验费中，应由建设方另行支付。
7、“职工教育经费” 重新进行定义，职工教育经费指按职工工资总额的规定比例计提，企业为职工进行专业技术和职业技能培训，专业技术人员继续教育，职工职业技能鉴定，职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。范围更为广泛。

## Slide 19
8、“财务费”中增加了“提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保发生的费用开支”，考虑施工企业实际成本发生。
9、“其他”中增加了“投标费、保险费”。
（五）规费
删除了已经取消的建筑安全监督管理费。
（六）税金
明确教育费附加中包含地方教育附加。

## Slide 20
（七）措施项目费
1、“措施项目费”定义中将“非工程实体”删除。在13计算规范执行时，为了便于工程计价，基坑支护、挖土的工作面和放坡工程量已经计入分部分项工程费，不能再以是否是工程实体项目来划分分部分项工程费与措施项目费。
措施项目费的划分按照13规范要求，分为有对应清单工程量计算规则并可以套定额组价的单价措施项目费和以费率或一笔费用表现的无对应清单工程量计算规则的以项计价的总价措施项目。
总价措施项目中专业工程项目一般都会发生的共性的项目为通用总价措施项目，部分或个别专业才有的项目为专业总价措施项目。

## Slide 21: 例如：建筑工程两类措施项目分别为：
①有对应清单工程量计算规则并可以套定额组价的单价措施项目费：脚手架工程、混凝土模板及支架（撑）、垂直运输等。
②以费率或一笔费用表现的无对应清单工程量计算规则的以项计价的通用总价措施项目：安全文明施工 、夜间施工 、冬雨季施工、临时设施、赶工措施费 、工程按质论价等 ；
③专业总价措施项目：非夜间施工照明 ；住宅工程分户验收 。

## Slide 22
2、临时设施费不同于现行国家计价规范，从安全文明施工措施费中单列出来。这部分费用与工程具体情况相关，应该作为竞争性费用。
3、二次搬运费定义“指因场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。”（因施工场地狭小等特珠情况而发生的二次搬运费用）
（八）其他项目费
组成不变，定义文字略有调整。

## Slide 23: 二、工程类别的划分
（一）明确各专业工程中间部分交叉项目的类别划分（费用定额P33页）。
（二）对使用中工程类别划分不明确或者不合理的部分给予调整。主要有：
1、有地下室的建筑工程与安装工程的类别划分；
2、桩基工程桩长不同及其不同桩类型时的类别划分；
3、建筑物的层数认定；
4、钢结构工程类别；
5、市政大型土石方的界定；

## Slide 24: （三）举例
1、建筑工程工程类别的划分说明
增加：(8)……基础钢筋混凝土支撑按建筑工程二类标准执行。钢板桩按打预制桩标准取费。
(12) ……空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1米部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到50%以上时应计算层数。底层车库（不包括地下或半地下车库）在设计室外地面以上部分不小于2.2米时，应计算层数。
(13)基槽坑回填砂、灰土、碎石工程量不执行大型土石方工程，按相应的主体建筑工程类别标准执行。

## Slide 25
（16）有地下室的建筑物，工程类别不低于二类。
(17)多栋建筑物下有连通的地下室时，地上建筑物的工程类别同有地下室的建筑物；其地下室部分的工程类别同单独地下室工程（即第15条）。
(18)桩基工程类别有不同桩长时，按照超过30%根数的设计最大桩长为准。同一单位工程内有不同类型的桩时，应分别计算。（预制或灌注）

## Slide 26
(19)施工现场完成加工制作的钢结构工程费用标准按照建筑工程执行。
(20)加工厂完成制作，到施工现场安装的钢结构工程（包括网架屋面），安全文明施工措施费按单独发包的构件吊装标准执行。加工厂为施工企业自有的，钢结构除安全文明施工措施费外，其他费用标准按建筑工程执行。钢结构为企业成品购入的，钢结构以成品预算价格计入材料费，费用标准按照单独发包的构件吊装工程执行。

## Slide 27
修改：(10)与建筑物配套的零星项目，如化粪池、检查井、围墙、道路、下水道、挡土墙等均按三类标准执行。（与建筑物配套的零星项目，如化粪池、检查井、分户围墙按相应的主体建筑工程类别标准确定，其余如厂区围墙、道路、下水道、挡土墙等零星项目均按三类标准执行。）
装饰工程类别中明确了幕墙工程无论何种发包方式均按单独装饰工程取费。

## Slide 28: 2、安装工程
工程类别的划分增加：
一类工程（5）建筑物使用通风面积在15000㎡以上的通风工程。
二类工程（6）建筑物使用通风面积在15000㎡以内，5000㎡以上的通风工程。 （9）……建筑面积在10000㎡以上建筑的水电安装工程。
修改：二类工程 （2）除一类范围以外且在400v（原为380 v）以上的电缆敷设工程。

## Slide 29
安装工程类别的划分说明增加
(4)多栋建筑物下有连通的地下室或单独地下室工程，地下室部分水电安装按二类标准取费，如地下室建筑面积≥10000m2，则地下室部分水电安装按一类标准取费。
(5)楼宇亮化、室外泛光照明工程按照安装工程三类取费。

## Slide 30
3、市政工程类别划分表的修改：
大型土石方标准：挖或填土石方容量≥5000m3，与土建统一
市政工程类别的划分说明增加：（9）主干管是指标段内单位工程中长度最长的干管。
（13）土石方工程量包含弹软地基处理、坑槽内实体结构以上路基部分（不包括道路结构层部分）的多合土、砂、碎石回填工程量。大型土石方应按标段内的单位工程进行划分（与土建第13条说明有区别）。管网沟槽也同。

## Slide 31
4、仿古建筑及园林绿化工程类别划分增加：大型土石方工程标准：挖或填土石方容量≥5000m3，与土建、市政一致。
仿古建筑及园林绿化工程类别划分说明增加：（5）树坑挖土、园林小品的土方项目不属于大型土石方工程项目。

## Slide 32: 三、费用标准
（一）管理费和利润费率维持09标准不调整。
明确了仿古建筑及园林工程中的大型土石方的管理费和利润费率同建筑工程 。
分别提高了市政工程与降低了轨道交通工程大型土石方的管理费和利润费率

## Slide 33
市政工程企业管理费和利润取费标准表
表4-4
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 企业管理费费率(％) |  |  | 利润率 (％)
 |  |  | 一类 工程 | 二类 工程 | 三类 工程 | 
五 | 大型土石方工程 | 人工费+施工机具使用费 | 6（5） |  |  | 4（3）
城市轨道交通工程企业管理费和利润取费标准表
表4-7
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 企业管理费率（%） | 利润率 （%）
七 | 大型土石方工程一 | 人工费+施工机具使用费 | 8（9） | 5（6）
 | 大型土石方工程二 | 人工费+施工机具使用费 | 13（15） | 6（8）

## Slide 34
（二）措施项目费中总价措施项目取费基础根据44号文为：分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费。
（三）增加了非夜间施工照明费用，只在特定条件下计取。在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取。

## Slide 35
赶工措施费率区间有所下调：
0.5%~2%（09费率：1%~2.5%）
住宅分户验收费率标准有所提高：
0.4%（09费率：0.08%）
明确住宅分户验收的计费基础不包括：大型土石方工程、桩基工程和地下室部分。

## Slide 36
（四）安全文明施工措施费根据我省省市级文明工地管理方式的变化而调整。
1、市级标化增加费按省级*0.7系数。
2、市政工程按专业设置进行区分；
3、增加说明“建筑工程中的钢结构工程，钢结构为施工企业成品购入或加工厂完成制作，到施工现场安装的，安全文明施工措施费率标准按单独发包的构件吊装工程执行。”
4、整体费率与09标准相当。

## Slide 37
安全文明施工措施费取费标准表
表4-9
 |  | 新费用标准 |  |  | 原费用标准（%） |  | 
工程名称 |  | 计费基础 | 基本费率 （%） | 省级标化增加费（%） | 基本费 | 考评费 | 奖励费
建筑工程 | 建筑工程 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 3.0 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.4/0.7
 | 单独构件吊装 |  | 1.4 | — | 0.85 | 0.5 | —
 | 打预制桩/制作兼打桩 |  | 1.3/1.8 | 0.3/0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2/0.4
单独装饰工程 |  |  | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2/0.4
安装工程 |  |  | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2/0.4
市政工程 | 通用项目、道路、排水工程 |  | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2/0.4

## Slide 38
安全文明施工措施费取费标准表(续）
表4-9
工程名称 |  | 新费用标准 |  |  | 原费用标准（%） |  | 
 |  | 计费基础 | 基本费率 （%） | 省级标化增加费（%） | 基本费 | 考评费 | 奖励费
市政工程 | 桥涵、隧道、水工构筑物 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2/0.4
 | 给水、燃气与集中供热 |  | 1.1 | 0.3 |  |  | 
 | 路灯及交通设施工程 |  | 1.1 | 0.3 |  |  | 
仿古建筑工程 |  |  | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3/0.5
园林绿化工程 |  |  | 0.9 | — | 0.7 | 0.4 | —
修缮工程 |  |  | 1.4 | — | 0.8 | 0.4 | 0.2/0.4
城市轨道 交通工程 | 土建工程 |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2/0.4
 | 轨道工程 |  | 1.1 | 0.2 | 0.65 | 0.25 | 0.1/0.2
 | 安装工程 |  | 1.3 | 0.3 | 0.75 | 0.3 | 0.15/0.3
大型土石方工程 |  |  | 1.4 | — | 1.0 | 0.6 | —

## Slide 39: 四、计价程序
计价程序按照13规范要求进行调整：
1、措施费分为单价措施项目和总价措施项目
2、 规费和税金的取费基础调整为：
（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费－工程设备费) ×费率
定额计价法计算程序根据相关厅局意见取消。

## Slide 40
序号 | 费用名称 |  |  | 计算公式
一 | 分部分项工程费 |  |  | 清单工程量×综合单价
 | 其 中 | 1.人工费 |  | 人工消耗量×人工单价
 |  | 2.材料费 |  | 材料消耗量×材料单价
 |  | 3.施工机具使用费 |  | 机械消耗量×机械单价
 |  | 4.管理费 |  | (1+3)×费率或(1)×费率
 |  | 5.利 润 |  | (1+3)×费率或(1)×费率
二 | 措施项目费 |  |  | 
 | 其中 | 单价措施项目费 |  | 清单工程量×综合单价
 |  | 总价措施项目费 |  | （分部分项工程费+单价措施项目费－工程设备费）×费率 或以项计费
三 | 其它项目费 |  |  | 
四 | 规 费 |  |  | 
 | 其中 |  | 1.工程排污费 | (一+二+三－工程设备费) ×费率
 |  |  | 2.社会保险费 | 
 |  |  | 3.住房公积金 | 
五 | 税 金 |  |  | (一+二+三+四－按规定不计税的工程设备金额)×费率
六 | 工程造价 |  |  | 一+二+三+四+五

## Slide 41
省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见
（苏建价[2014]448号文）
一、总体要求：
1、国有工程、招标工程执行规范的强制性
2、造价文件的编制资格
3、招标控制价的编制、公布要求
4、合同形式及风险条款
应采用单价合同。不宜按实结算、固定总价包干、单方造价包干、费率合同等不明确、操作性差易造成纠纷的方式。

## Slide 42
二、有关内容的明确和调整（2013计价规范方面）：
1、关于甲供材：
（1）交货方式与地点
（2）投标价格与数量
（3）结算原则
结算时甲供材料应按发包人采购材料的加权平均价格（含采购保管费）计入相应项目的综合单价中。承包人退还甲供材料价款时，应按甲供材料实际采购价格（含采购保管费）除以1.01，退给发包人（1%作为承包人的现场保管费）。

## Slide 43
领料量超出承包人在投标文件中所报数量时，超出部分的甲供材料由承包人按照发包人采购材料的加权平均价格支付给发包人；领料量少于承包人在投标文件中所报数量时，节余部分的甲供材料归承包人。
甲供材（甲控乙供）费用均应进入工程造价，且不应优惠下浮。
甲供材单价应按信息指导价或市场价取定。

## Slide 44
2、关于措施项目费
（1）对2013版计算规范中未列的措施项目，招标人可根据建设工程实际情况进行补充。对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

## Slide 45
（2）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

## Slide 46
3、暂列金额和暂估价
（1）招标工程量清单中暂估价材料的单价由招标人给定，材料单价中应包括场外运输与采购保管费。暂定（估）价、暂列金额不应优惠下浮。
（2）计日工应按照规定填报，未填报者，不能视为隐含在其它工程项目报价中。
有关计算规范的调整（略）

## Slide 47
镇江市《转发省厅关于执行2013计价与计算规范、2014计价定额贯彻意见通知》的主要内容
（镇政建[2014]241号）
原则：全面贯彻省厅文件精神，结合本地实际，补充、明确相关事宜。

## Slide 48
1、合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或工程变更导致的工程量偏差超过15%时，发承包双方应调整合同价款，具体调整办法在合同中约定。
规范明确了调整原则：量增加——价调低，量减少——价调高。
关键是新综合单价的确定：一是双方协商，二是结合招标控制价和下浮率确定：
（1）中标单价＞1.15×基准单价时，取后者；
（2）中标单价＜0.85×基准单价×下浮率时，取后者；
（3）中标单价在上述二者之间，不调整。

## Slide 49
工程变更引起新的工程量清单项目，其综合单价的确定原则：
1、合同中已有适用的；（材料、施工工艺和方法相同）
2、合同中有类似的；（材料、施工工艺和方法类似）
3、无适用、类似的：按成本+利润方式确定，即按造价管理机构发布的价格结合下浮率
4、双方商议（无适用、类似，也无发布价格的情况）

## Slide 50
2、合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时应调整合同价款：

## Slide 51
（1）建设工程人工工资单价执行省住建厅《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》（苏建价[2012]633号）及定期发布的人工工资指导价文件。工程施工招标文件和施工合同中应明确人工单价的执行文件和人工费调整方法。省级建设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价引起合同价款调整的风险应由发包人承担（但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外）

## Slide 52
（2）由承包人采购的材料、工程设备，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度，如没有约定,则材料、工程设备单价变化超过5%，超过部分的价格宜按照2013计价规范中造价信息差额调整法，区分价格涨跌及投标单价与基准单价相比高低不同情形确定材料及工程设备价格的调整价款。

## Slide 53: 造价信息差额调整法
1、当投标价低于基准单价：
施工期间材料涨幅超过风险系数，
材料涨幅=施工期间价格÷基准单价-1，
结算单价=投标价+（施工期间价格÷基准单价-1-风险系数）×基准单价
施工期间材料跌幅超过风险系数，
材料跌幅=1-施工期间价格÷投标价
结算单价=投标价-（1-施工期间价格÷投标价-风险系数）×投标价

## Slide 54
2、当投标价高于基准单价：
施工期间材料涨幅超过风险系数，
材料涨幅=施工期间价格÷投标价-1，
结算单价=投标价+（施工期间价格÷投标价-1-风险系数）×投标价
施工期间材料跌幅超过风险系数，
材料跌幅=1-施工期间价格÷基准单价
结算单价=投标价-（1-施工期间价格÷基准单价-风险系数）×基准单价

## Slide 55
在材料上涨时，上涨幅度计取基础：投标价与基准单价中的较大值；
在材料下跌时，下跌幅度计取基础：投标价与基准单价中的较小值；
合理性：避免了上涨时结算单价大于施工期间价格和下跌时结算单价小于施工期间价格。
施工期间的材料价格应是加权平均价格。

## Slide 56
对于规范附录A中的“ 价格指数差额调整法”，承包人不承担5%的价格风险。人工费、机械费也可以作为权重因子。适用于材料、设备品种较少，并且各支付阶段的权重因子与整个项目为对象的权重因子基本一致的情况。

## Slide 57
发生合同工期延误的应分清责任，选择合同履行期用于调整的价格。
1、因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用进度日期与实际进度日期二者的较高者。
2、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用进度日期与实际进度日期二者的较低者。
发包人供应的材料和设备不适用于本条规定，应由发包人按实际调整列入造价。

## Slide 58
二、安全文明施工措施费分为基本费率和省级标化增加费，为不可竞争费用。在编制招标控制价、投标报价和工程预算时应足额计取。为更好落实此项费用，我市将对安全文明施工措施费实行单项工程核定制度（具体要求另行通知）。工程造价咨询企业在审核工程结算时，应当依据工程所在地造价管理机构核定的费率计取安全文明施工措施费，未经核定，不得计取。（包括基本费）

## Slide 59
三、措施项目费：
1、编制工程量清单时，总价措施项目必须按2013规范规定的项目编码、项目名称确定清单项目，项目特征可不必描述。
2、对于工程中涉及达到一定规模的危险性较大的工程如深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等需编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的情况，其措施费用及专项论证、审查费用应以暂估价的形式列入招标控制价的其他项目费中，竣工结算时根据专家论证后的实施方案进行调整。招标人提供设计图纸的非实体项目应按分部分项工程项目性质进行计价。

## Slide 60
3、赶工措施费
为防止任意压缩合理工期，当招标文件要求的合同工期较我省现行工期定额提前时，应在招标文件中明示增加赶工措施费用。招标控制价编制时建筑工程施工工期的提前幅度在确保工程质量的前提下原则上不得高于我省现行工期规定的35%，相应赶工措施费费率可按比例确定。其他专业参照执行。无定额工期的工程如招标人有赶工要求，招标控制价编制时应计取赶工措施费。投标人可自主报价、理性竞争。

## Slide 61
4、按质论价费
如招标文件要求的工程质量标准超过国家规定，应明示增加工程按质论价费用。为促进施工企业加强质量管理，创建优质工程，将2014年《江苏省建设工程费用定额》中工程按质论价费率的标准进行确定 。（具体费率标准详见文件）招标控制价编制时应计取相关费用。投标人自主竞争。

## Slide 62
四、暂列金额、暂估价
1、编制工程量清单时，通常情况下，暂列金额不应超过分部分项工程费的15%。
2、专业工程暂估价是综合暂估价，包括除规费和税金以外的管理费、利润等。发包人拟单独发包的专业工程，不得以暂估价的形式列入主体工程招标文件的其他项目工程量清单中。
3、总承包服务费应列出服务项目及其内容等，具体费率标准的确定可参照《关于合理确定镇江市建设工程总承包服务费内容及计取标准的意见》（镇建价[2012]8号）执行。

## Slide 63
五、规费和税金
1、工程排污费在工程招标控制价编制、投标报价和工程预算中暂按0.1%的标准计取，计算基础为分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费。
竣工结算时凭环保部门排污费缴纳票据按实调整。施工单位违反环保有关规定受到处罚的罚款不属于排污费，应由施工单位自行承担。
2、税金

## Slide 64
六、关于施工合同条款
实行工程量清单计价的建设项目应采用单价合同。发承包双方在订立施工合同时，应根据工程的具体情况约定相关计价条款，不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。在办理招标项目的施工合同备案时，建设主管部门应对计价条款约定事项特别是施工合同形式、风险范围、价款调整因素条款进行审核，如与招标文件相应条款不一致或违背清单计价规定的，应责令改正。

## Slide 65
七、招标控制价
建设工程招标控制价的备案管理除招标控制价调整系数外，仍执行《关于实施建设工程招标控制价备案管理的通知》（镇政建[2013]220号）。招标控制价应按计价规范、计价定额及省市有关计价办法编制，根据工程实际情况，考虑常用的施工技术和施工方案，合理确定各项措施项目费用的计取并全面体现发包人对工程项目工期、质量等级及环保等方面的要求，不应上调或下浮。执行2013版计价规范、计算规范和2014版江苏省各专业计价定额后，我市不再发布招标控制价调整系数。

## Slide 66
八、执行时间
本市统一从2014年12月1日起执行。

## Slide 67
谢谢观看！