## Slide 1
《江苏省建筑与装饰工程计价定额》
（2014年）
交底培训
2014年10月

## Slide 2
编 制 说 明
一、编制依据
1、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2004年);
2、《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101—95);
3、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》(GYD-901—2002);
4、《建设工程劳动定额 建筑工程》[LD/T72.1～11—2008];
5、《建设工程劳动定额 装饰工程》[LD/T73.1～4—2008];
6、《全国统一建筑安装工程工期定额》(2000年);
7、《全国统一施工机械台班费用编制规则》（2001)年;
8、 南京市2013年下半年建筑工程材料指导价格。

## Slide 3
二、编制原则
1、以我省2004版的建筑与装饰计价表为基础，定额表现形式不变；
2、简明适用原则，合理划分定额步距；
3、对2004定额使用中不明确或定额水平有问题的子目进行调整；
4、对2004定额缺项，实际使用较多的定额项目进行补充；
5、根据现行施工规范和工艺，调整定额子目；
6、定额中的工程量计算规则尽量考虑调整为与清单规范的口径一致；
7、各专业水平协调。统一材料库，材料8位编码。

## Slide 4
三、定额水平变化 [(2014-2004）/2004 ]*100 |  |  |  | 
序 号 | 单项工程名称 | 总造价 | 分部分项 工 程 费 | 措 施 项目费
1 | 小高层 | 0.37% | -0.85% | 5.38%
2 | 高 层 | -0.35% | -0.88% | 0.83%
3 | 装饰工程 | 1.21% | 1.35% | 3.65%
4 | 钢结构工程 | -5.71% | -5.73% | -5.35%

## Slide 5: 第一章 土、石方工程
1、土壤及岩石的划分按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）规定，与13规范相一致。
2、根据2013清单规范，重新界定沟槽、基坑、一般土方的定义：
①沟槽---底宽≤7m且底长＞3倍底宽；
②基坑---底长≤3倍底宽且底面积≤150m2；
③一般土方---超出上述范围的为一般土方，不分挖土深度。
14计价定额 | 极软岩 | 软岩 | 较软岩、较硬岩 | 硬质岩
04计价表 | 松石 | 次坚石 | 普坚石 | 特坚石

## Slide 6
3、增设底宽≤3米沟槽和底面积≤20M2基坑的机械挖土子目（反铲挖掘机）;
4、原“山坡切土”与“人工挖土方”合并为“人工挖一般土方”子目。机械挖土人工修边坡套用“挖一般土方”*系数2;
5、放坡起点高度：利用原坑、槽做基础垫层时，放坡自垫层上表面起算；垫层不利用原坑、槽，搭设模板时，放坡自垫层下表面起算;

## Slide 7
6、基础工作面与放坡的量计入清单工程量;
7、平整场地的工程量按建筑物外墙外边线每边各加2米计，（首层建筑面积与地下室占地并集每边加2米计算，交底资料P11图）;
8、增设支撑下挖土子目：钢支撑或混凝土支撑的深基坑开挖;
9、桩间挖土的定义：指桩顶设计标高以下到桩顶设计标高以上0.5m 范围内的挖土。桩间挖土不扣除桩的体积。

## Slide 8: 第二章 地基处理及边坡支护工程
1、新章节。将04 计价表第一章中的“强夯法加固地基”、第二章中的“地基加固”（灰土挤密桩、深搅桩、粉喷桩、 锚喷护壁等）和第二十一章中的“基坑支护”合并为本章节；
2、深搅桩、粉喷桩人工和机械均降低15%。定额（除三轴深搅桩按两搅一喷外）按四搅两喷考虑，若设计为两搅一喷*0.7系数，六搅三喷*1.4系数；
3、深层搅拌桩工程量计算规则：（设计桩长+500MM）*截面积，轴间重叠部分不重复计算，组与组间搭接不扣除；

## Slide 9
4、高压旋喷桩：成孔与喷浆分列。钻孔按自然地面至桩底标高(m)，喷浆按设计桩长乘以截面面积(m3)。组与组间搭接不扣除；
5、钢板桩、钢支撑以摊销量计入；
6、喷射砼护壁：30%损耗，按常用配合比计入;
7、锚杆支护、斜拉锚桩如入岩，另外增加费用;
8、定额水泥用量：
设计要求不同时，调整水泥用量，其他不变。
 | 深搅桩 | 粉喷桩 | 高压旋喷桩
水泥掺入量 | 12% | 15% | 18%
Notes: <number>

## Slide 10: 第三章 桩基工程
1、预制桩机械消耗量调低5%;
2、钻入岩石以软岩为准。饱和单轴抗压强度≥5MPa（地质勘探报告）;
3、打试桩：打桩、灌注砼按相应子目人工、机械乘系数2，其他如泥浆外运、钢筋笼等不乘系数;
4、钻孔灌注桩钻孔深度超过50m,人工、机械乘系数1.1 ;人工挖孔桩挖孔深度超过15m，人工、机械乘系数1.2，是指整个桩工程量乘系数，而不是仅超过部分；

## Slide 11
5、补充“灌注桩后注浆”子目：注浆管、声测管按照自然地面标高至桩底标高+0.2m计算工程量;
6、旋挖桩布距设置简化。（已考虑进口机械台班单价）今后须补充旋挖桩（岩石孔）子目;
7、打空心方桩：打桩机台班乘以系数1.1，履带式起重机不乘;
8、泥浆外运的体积按钻孔的体积计算。

## Slide 12: 第四章 砌筑工程
1、将非混凝土垫层移入;
2、砖、砌体砌筑人工调增5%;
3、工程量计算规则按13规范调整:
①“腰线、挑檐、压顶、窗台线等体积不增加”;
②墙体按砖或砌块的实际厚度计算，不能只看图纸尺寸(图纸标 注100MM厚、200MM厚，砌块实际宽度为90MM、190MM);
③内外墙高度;外墙“有现浇钢筋混凝土平板楼层者，算至平板底面”，内墙“有钢筋混凝土楼板隔层者，算至板底面”

## Slide 13
4、常用砌体类型：取消粘土砖，定额中标准砖是指水泥标准砖，非粘土砖。增加KM1空心砖190*90*90;
5、加气砼砌块按施工工艺的不同分为：
实际砌块不同时，可以调整。
 | 砂浆 | 灰缝 | 砼砌块
普 通 砂 浆 砌筑加气砼 | 混合砂浆 | ≤15MM | 加气砼砌块
薄 层 砂 浆 砌筑加气砼 | 专用砂浆 + 专用铁件 | 2-4MM | 砂加气砼砌块

## Slide 14
6、普通砂浆砌筑加气砼砌块墙分无水房间（无砼坎台）和有水房间（有砼坎台）分列子目，方便使用;
7、门窗洞口侧预埋混凝土块，定额中已综合考虑在“其他材料费”中增加1元/M3，不调整;
8、梁、板底按1皮斜砌砖考虑，实际采用细石砼、砂浆塞缝不调整;
9、“零星砌砖”的范围，与规范不完全一致（例如：台阶、砖胎膜）。
Notes: <number>

## Slide 15
第五章 钢筋工程
1、钢筋的工程量计算规则：应优先按设计图示、标准图集（平法制图）和施工规范的要求计算，当设计要求不明确时，按定额的计算规则计算；
2、搭接和锚固长度计入清单工程量;
3、降低直径12以内钢筋人工消耗量（降低15%）。焊机中人工按照全统机械台班定额取消，钢筋笼考虑点焊为主;
4、钢筋连接接头按电渣压力焊、机械连接接头考虑。清单单独列项；机械接头：直螺纹、镦粗直螺纹和冷压套管分开设置子目；

## Slide 16
5、钢筋定尺长度按9m考虑。∅8以上的通筋未设计搭接位置时，预算暂按每9m一个双面电焊接头计，结算按实调整；
6、管桩与承台连接所用钢筋和铁板分别按“钢筋笼”和“铁件”执行；
7、铁件是指质量在50Kg以内的预埋铁件；
8、增设“植筋”子目，工程量按设计以“10根”为单位。植筋钻孔深度15D，设计不同时，植筋胶用量要调整。

## Slide 17
第六章 混凝土工程
1、基础混凝土垫层移入；
2、增加泵送商品砼输送高度超过100米、150米、200米时输送泵车台班的系数；
3、增加现浇砼空心楼板子目：计算砼量时，空心部分体积应扣除。计算含模量时，宜按接触面积计算，如果采用含模量计算的，空心部分体积不扣除；
4、取消混凝土线条，混凝土线条以立方米计，执行“小型构件”；
5、不扣除伸入垫层、承台基础的桩头所占体积；

## Slide 18
6、楼梯不扣除宽度500mm以内的楼梯井（原来是宽200mm以内不扣）；
7、“劲性砼构件”内的钢构件体积应扣除；
8、有梁板柱高算至上一层楼板上表面（全高）计算。板不扣除单个截面积0.3米2以内的柱；
9、混凝土防水坎工程量并入板内，套“有梁板”子目；
10、空调板、飘窗上下挑板套“板式雨篷”子目；
11、混凝土女儿墙按混凝土墙执行。

## Slide 19
1、定额人工含量调低20%；
2、计算规则不扣除切角切边，空心焊接球、螺栓球锥头按设计质量计入（矩形下料余量已经在定额中考虑）；
3、增加7t以上钢柱、箱型钢柱梁，钢管柱、螺栓球网架、焊接球网架、不锈钢网架、成品轻钢次梁、圆钢剪刀撑、钢管支撑、单根角钢隅撑、钢板天沟等18条子目；
4、 钢梁、钢吊车梁子目合并；
第七章 金属结构工程

## Slide 20
5、柱、梁、屋架等主要构件制作，按自动埋弧焊为主；箱型柱、梁按CO2 气体保护焊为主编制；（原交流电焊机为主）
6、弧形构件制作的人工、机械乘以系数1.2；
7、钢结构喷砂与抛丸除锈按Sa2级考虑，若设计要求为 Sa2.5级乘以系数1.2；设计要求为Sa3级，定额乘以系数1.4。无损探伤不包含在内 。
8、13规范中工作内容取消刷油漆，钢构件基本按工厂成品化生产编制，刷油漆有两种方式处理：
1）购置成品价不含油漆，清单单列项；
2）购置成品价含油漆，工作内容中含“补刷油漆”。

## Slide 21: 第八章 构件运输及安装
1、计量单位：“重量”改为“质量”；
2、合并钢屋架与轻钢屋架支撑、单式与复式柱间钢支撑，增加压型钢楼板、剪力栓钉、网架、铸铁篦盖安装子目；
3、根据施工现场实际，调整钢结构安装起吊机械，机械台班含量参照部新版消耗量定额进行调整；
04计价表 | 履带式起重机15t | 履带式起重机25t
14计价定额 | 汽车式起重机20t | 汽车式起重机40t

## Slide 22
4、钢柱4t以内、钢梁、轻型屋架人工含量、钢吊车梁人工、电焊条、垫铁用量根据全统定额进行调整；
5、构件场外运输距离超过45km的项目，场外运输费用根据市场价格协商确定；
6、网架在空间进行组装的脚手架、作业平台未包括在定额中。

## Slide 23: 第十章 屋面及防水工程
1、增补了屋面找平项目：细石砼找平（泵送、非泵送）、水泥砂浆找平子目（有分格缝）；
2、刚性防水屋面增补了泵送商品细石砼（有分格缝、无分格缝）、非泵送商品细石砼（有分格缝、无分格缝）子目；
3、盖缝中补充地面变形缝钢板、铝板、硬塑料板，花纹硬橡胶板地面、楼面抗震缝5个子目；
4、屋面排水中补充Φ160PVC水落管、Φ200PVC水落管、Φ160PVC水斗和Φ200PVC水斗 4个子目；

## Slide 24
5、涂膜屋面聚氨酯防水层，按现行施工图集J01-2005 7-26做法作了调整。保护层增加20厚1：2.5水泥砂浆，取消绿豆砂。聚氨酯厚度由1.5mm厚调整为2mm厚，调整了聚氨酯用量和人工；
6、调整了“水泥基渗透结晶”防水材料子目中水泥基的用量，标明厚度2mm ；
7、伸缩缝、止水带备注了材料规格、缝断面尺寸，设计不同要调整。

## Slide 25: 第十一章 保温、隔热、防腐工程
1、保温隔热章节移植到本章节,原省补定额移入；
2、屋、楼地面保温、隔热增补了JQK复合轻质保温隔热砖、JQK复合轻质保温隔热瓦、RE保温隔热材料、屋面保温层排气管PVC管12个子目；
3、墙、柱、天棚及其它增补了聚苯乙烯挤塑板(XPS)、聚苯乙烯模压板(EPS)、外墙聚苯颗粒保温砂浆；

## Slide 26
4、清单列项要注明保温材料的阻燃等级（规范要求屋面保温如:挤塑板、模压板阻燃为A级，墙面材料为B1级，价格差异较大）；
5、整体面层的厚度，块料面层的规格、结合层厚度、灰缝厚度、配合比，设计与定额不同要换算，人工、机械不调整；
6、块料面层以平面为准，立面铺砌人工×1.38系数，踢脚板人工×1.56系数，块料×1.01系数，其他不变。

## Slide 27: 第十二章 厂区道路及排水工程
1、补充泵送和非泵送砼路面面层子目；
2、补充钢纤维井盖座安装子目；
3、补充井、池壁聚合物砂浆抹灰子目；
4、各种检查井规格按照现行图集（省标苏S01-2012）进行调整。为便于使用，设置深度每增减100mm子目；
5、检查井综合定额中挖土、回填土、运土项目未综合在内，另套土方子目；在计算管沟土方工程量时，各种井类需加宽的土方量不另行计算，底面积大于20m2的井类增加的土方量并入管沟土方内计算。(见定额P6.土方工程量计算规则)

## Slide 28: 第十三章 楼地面工程
1、取消菱苦土、环氧地坪子目；人工下调5%；
2、增加自流平地面，分水泥砂浆和环氧树脂；
3、块料面层：将大理石、花岗岩合并改为“石材块料面层” ，碎大理石改为“碎石块料面板”，拼花大理石、花岗岩改为“块料面板（拼花成品）”；
4、花岗岩地坪石改为“石材块料”（石材块料一般指120mm左右厚石材，石材块料面板指20mm左右的石材面层）；
5、石材面板多色简单图案拼贴，增加“干硬性水泥砂浆石材块料面层”及（拼花成品）子目；

## Slide 29
6、原玻璃地面中镭射玻璃5+5、夹层玻璃5+5合并为“玻璃5+5”子目，材料要不同换算；
7、不锈钢管扶手全、半玻栏板中玻璃品种统一为10mm钢化玻璃，使用不同的玻璃换算材料；
8、地砖按单块面积0.4m2以内和0.4m2以外，分干硬性水泥砂浆、水泥砂浆、干粉粘结剂设置子目，地砖不分规格均改为同质地砖，使用不同规格的地砖换算材料；所有块料的材料消耗量单位，由“块”改为“m2”；
9、本章定额中不含铁件，如发生另行计算，套第七章相应子目。

## Slide 30: 第十四章 墙柱面工程
1、人工普遍下调10%，铝塑板人工下调较大；
2、取消墙面纸筋石灰砂浆，增加石膏砂浆；
3、增加背栓干挂石材、单元式幕墙及拉索点式全玻璃幕墙子目；
4、增加成品木饰面板、成品装饰面板等子目，按工厂制作成品（含油漆），现场安装（工作内容已含补漆），成品装饰板现场安装需要做龙骨、基层板时，另套墙面相应子目；
5、取消墙面面砖中阴阳角线条子目; （阳角倒角磨边套第十八章相应子目）

## Slide 31
6、门窗洞口侧边、附墙垛等小面贴块料面层，需现场裁剪的，套“零星项目”子目；
7、幕墙材料品种、含量，设计要求与定额不同时应调整，人工、机械不调。所有干挂石材、面砖、幕墙子目中不含钢骨架、铁件的制作安装，按第七章另计；
8、不锈钢、铝单板等装饰板折边加工费及成品铝单板折边面积应计入材料单价中，不另计算；
9、内墙面抹灰高度“按实际抹灰高度”；

## Slide 32
10、幕墙上开窗，不扣除窗面积，增加5工日/10M2，增加的材料 按实计算；（原增加框料25kg/10M2）
11、大理石、花岗岩统一改为“石材块料面层”；
12、取消块料面层、石材墙面子目中清洗费用（酸洗打蜡），合并为10元/10m2的其他材料费，专业保洁另计；
13、块料面层：合并瓷砖规格，块料的材料消耗量单位，由“块”改为“m2” ，使用不同规格的砖换算材料；

## Slide 33
14、石材幕墙：子目中的石材面板为加工好的成品石材，包含磨边的费用，材料（连接件、密封胶等）实际用量与定额不符,应换算调整；
15、铝塑（单）板幕墙：人工大幅调低。
设置了铝龙骨、钢龙骨子目（原只有铝龙骨），铝单板按成品计入，铝塑板按17.77%损耗计入，铝合金型材用量与实际不符时，按设计用量加7%损耗调整；钢骨架套第七章；
16、胶的单位“支”改为“升”。
 | 铝塑板 | 铝单板
04计价表 | 20.7工日/10M2 | 17.8工日/10M2
14计价定额 | 7.85工日/10M2 | 7.14工日/10M2

## Slide 34: 第十五章 天棚工程
1、天棚轻钢龙骨，面层规格300*300改为300*600；
2、增加全丝杆天棚吊筋子目；
3、天棚吊筋按13根/10m2，高度1m计入，设计不同换算含量，吊筋连接方式不同（螺栓、焊接）不调整；
4、天棚面层：“三夹板面层”改为“夹板面层”，材料不同换算；取消：五夹板、钙塑板、花式切片板、铝合金压花板、吸音板、彩条板等子目（实际使用少）；
5、增加钢化夹胶玻璃雨篷子目。

## Slide 35: 第十六章 门窗工程
1、铝合金门窗按普通型材、断桥隔热分类，取消按颜色分类；
2、材料替换：
3、钢骨架、铁件套第七章子目；
4、卷帘门工程量按实际制作面积计算；
5、幕墙上开启窗的五金配件可套用本章相关子目。
04计价表 | 密封油膏 | 软填料 （沥青玻璃棉毡） | 膨胀螺栓
14计价定额 | 硅酮密封胶 | 聚氨酯PU发泡剂 | 塑料胀管螺钉

## Slide 36: 第十七章 油漆、涂料、裱糊工程
1、人工调增5%，合并、取消很少使用的子目；
2、防火漆改为防火涂料，分薄型和厚型按耐火时间（从0.5h—3h,布距0.5h）设置子目，说明“涂刷金属面防火涂料厚度应达到国家防火规范要求”；
3、金属面油漆：按构件展开面积计算。小型构件（≤5kg/m）涂料用量*1.02、人工*1.1，网架上刷防火涂料，人工*1.4；
4、其他金属面油漆，按构件表面积计算。（交底资料P64-P65提供“质量/面积换算”参考数据）

## Slide 37: 第十八章 其他零星工程
1、人工调低10%；
2、招牌、灯箱不区分平面型、箱体型、简单型、复杂型，其钢骨架制、安套用第七章；
3、石材“磨圆边”改为“异型加工”，石材镜面处理另计；
4、本章中“石材磨边”是指必须在现场加工的，（成品线条中磨边、倒角、抛光含在材料单价中）；
5、增加石材面刷防护剂子目；
6、美术字安装按中文（外文、拼音翻成中文）字的个数计算；
7、石材洗漱板按展开面积计算；
8、窗帘布按展开面积计算。

## Slide 38: 第十九章 建筑物超高增加费用
 | 04计价表 | 14计价定额
超高费内容 | 人工降效 高压水泵摊销 临时垃圾管道 | 人工降效 高压水泵摊销 机械降效（人工降效带来的） 上下联络通讯
计取条件 | 檐高＞20m | 檐高＞20m或＞6层
组价形式 | 金额（元） | 定额（人工、机械含量）
层高超高费 | 层高＞3.6m | 檐高＞20m或＞6层 且层高＞3.6m
1、变化情况

## Slide 39
2、根据消防要求，高压水泵按用一台、备一台考虑（一台使用台班，一台停滞台班）；
3、使用中的问题：
1）部分超20米的楼层，计算每超过1米按相应子目20%计。 （交底资料P74例题），套用相应子目是整个建筑物檐高对应子目，非所在楼层高度；
2）层高超高费（20m以上或6层以上），可以与建筑物超高费 同时计取，脚手架和模板（不分是否20m以上）中超3.6米的费用可以同时计取。

## Slide 40: 4、超高费
费用名称 | 计取条件 |  | 费用内容
 | 建筑物 | 层高 | 
建筑物超高费 | ＞20m或 ＞6层 |  | 人工降效 高压水泵摊销 机械降效 上下联络通讯
层高超高费 | ＞20m或 ＞6层 | ＞3.6m | 人工降效
模板超高费 |  | 构件＞3.6m | 模板、卡具、 人工增加费
脚手超高费 | ＞20m | ＞3.6m | 材料增加费

## Slide 41: 第二十章 脚手架工程
1、编制和使用方法变化：设置综合脚手架和单项脚手架；
2、适用范围：（定额P849）
3、综合脚手架：新增8个子目，按檐高在12m以内、12m以外区分层高按建筑面积计算，与13规范设置对应，按定额综合单价五项费用组成编制；
4、增加外墙镶（挂）贴脚手架（双排外架子、吊篮脚手架）子目，计算规则同外墙脚手架。取消单独搭设幕墙脚手架按砌墙脚手架*0.6系数的说明；

## Slide 42
5、增加悬挑脚手架增加费、满堂支撑架、单层轻钢厂房脚手架、外防护架子目；
6、综合脚手架
1）3.6米内的单层建筑不执行综合脚手架；
2）仅含脚手架本身搭拆，不含洞口临边、电器防护费用（安全文明施工措施费）；
3）基础超深：砖基础执行里架子；混凝土基础浇捣脚手架按满堂脚手架乘系数0.3（如泵送混凝土，不计算）；
4）层高超过3.6m的钢筋砼框架柱、梁、墙混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算；

## Slide 43
5）高压线防护架、金属过道防护棚按单项定额执行；
6）地下室的综合脚手架按檐高12m以内的综合脚手架*0.5系数；
7）檐高20m以下采用悬挑脚手架可计悬挑脚手架增加费； 20m以上的悬挑脚手架增加费已包括在超高材料增加费中；
7、单项脚手架
1）按扣件式钢管（高压线防护架除外）编制，不同不调整；
2）幕墙装饰无砌筑墙体，根据施工方案需搭设外围防护架（幕墙施工不利用），另计防护脚手架费，执行砌墙脚手架子目；

## Slide 44
3）满堂支撑架
适用于架体顶部承受钢结构、钢筋混凝土施工荷载，对支撑构件起支撑平台作用（不适用满堂脚手架），应按经过专家论证后的实际搭设方案计价。
计量单位：搭拆费按(t),使用费按(t·10天)；
定额按自有材料考虑，若量大于2000T（参考），可租赁，租赁费由甲乙双方协商核定后结算；（交底资料P79）
施工过程办理相关手续（使用时间、材料投入量）。

## Slide 45: 第二十一章 模板工程
1、复合木模板子目增加木龙骨含量（周转8次），相应的木工圆锯机台班调增，人工含量调增10%左右；
钢模板人工含量调低10%；
2、增设基础垫层复合模板、现浇空心楼板子目；
3、增设整板基础后浇带铺设热镀锌钢丝网子目，工程量按实际铺设面积计算，非后浇带面积；

## Slide 46
4、后浇带模板、支撑增加费工程量按设计长度以延长米计。
5、地下室止水螺栓含量调增，内墙由4.77kg/10m2调至6.39 kg/10m2，外墙由16.23 kg/10m2调至26.27 kg/10m2，外墙厚度不同需调整止水螺栓含量；
6、飘窗的上下挑板套“水平挑板”定额；
7、取消依附于梁上砼线条模板子目，按“檐沟、小型构件”执行。

## Slide 47: 第二十二章 施工排水、降水
1、深基坑支护子目移到第二章；
2、挖湿土、淤泥、流砂人工土方施工排水定额子目合并为一个子目；
3、增加深井降水定额子目，安装及拆除按20m以内考虑以“座”计， 超过20m按每增加1m子目计算 ，使用费按“座天”为单位计算，一天按24小时计算；

## Slide 48
4、基坑排水：常水位以下且基坑底面积＞ 150m2；
5、轻型井点降水使用费调低，定额中人工含量由3.00工日/套天调整为1.80工日/套天，其射流井点泵机械台班含量由3.00台班/套天调整为1.80台班/套天；
6、泵类台班费中的人工按照全统机械台班定额取消；
7、不使用砂过滤直接抽水的属于简易井点降水。

## Slide 49: 第二十三章 建筑工程垂直运输
1、增设23-10子目“塔式起重机、现浇框架、檐高40m内”，与23-9子目名称一样，配置不同（考虑部分城市30m以上不允许使用卷扬机）；
2、原“塔式起重机”名称修改为“自升式塔式起重机”，机械台班单价根据全统机械台班定额进行调整。塔吊不再采用综合机械，根据常用塔吊进行配置；

## Slide 50
3、取消原合同工期转换定额工期乘系数的方式，一律以定额工期计算垂直运输费；
4、交底资料补充工期定额子目（P86-P88），大连通地下室按照单独地下室工程执行；
5、“对讲机”取消，按13规范规定，上下联络通讯费用调整至超高增加费中；
6、合用垂直运输机械时分摊的原则（交底资料P89例题，关于几栋建筑物合用一台塔吊，或一个建筑物用一台以上塔吊的情况）。

## Slide 51: 谢谢大家！
苏 坚
邮 箱：15952803169@163.com