## Slide 1
《江苏省安装工程计价定额》 （2014版） 定额宣贯

## Slide 2: 主要内容
1、2014计价定额和2004计价表的差别 2、2014计价定额与2004计价表相比的调整水平 3、2014计价定额专业册详解

## Slide 3: 2014安装计价定额与2004计价表的差别
1、《江苏省安装工程计价定额》 （2014版） 每一册顺序按照《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856—2013附录顺序进行编排的。 04计价表中的第2、8册，现在调整为第4、10册。 2、主要册定额（电气、给排水、通风）按照计算规范清单顺序进行了编排。

## Slide 4: 2014安装计价定额、2004安装计价表及GB 50856计算规范的差别
序 号 | 2004版计价表 | 2014版计价定额 | 2013计算规范
第一册 | 机械设备 | 机械设备 | 附录A
第二册 | 电气设备 | 热力设备 | 附录B
第三册 | 热力设备 | 静置设备与工艺金属结构 | 附录C
第四册 | 炉窑砌筑 | 电气设备 | 附录D
第五册 | 静置设备与工艺金属结构 | 建筑智能化 | 附录E
第六册 | 工业管道 | 自动化控制 | 附录F
第七册 | 消防 | 通风空调 | 附录G
第八册 | 给排水 | 工业管道 | 附录H
第九册 | 通风空调 | 消防 | 附录J
第十册 | 自动化控制 | 给排水 | 附录K
第十一册 | 刷油、防腐、绝热 | 刷油、防腐、绝热 | 附录M
第十二册 | 建筑智能化 | 措施项目 | 附录N

## Slide 5: 2014安装计价定额与2004计价表的差别
3、计算规范中的附录L为 《通信设备及线路工程》，江苏省没有编制配套定额，执行专业定额。 4、取消了江苏省安装工程计价表（2004版） 第四册《炉窑砌筑工程》，因为计算规范将其纳入冶金及有色金属工程工程量计算规范。

## Slide 6: 2014安装计价定额整体调整水平
序 号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 分部分项 | 措施 | 其他 | 规费 | 税金
1 | 03-14#楼电气、给排水 |  |  |  |  |  | 
 | 2004送工程 | 1477920.13 | 1355541.85 | 35399.07 | 0.00 | 37277.22 | 49701.99
 | 2004调工程 | 1661101.24 | 1523644.33 | 39697.05 | 0.00 | 41897.55 | 55862.31
 | 2014调工程 | 1609546.48 | 1476065.98 | 38754.76 | 0.00 | 40597.20 | 54128.54
 | 2014调-2004调 | -51554.76 | -47578.35 | -942.29 |  | -1300.35 | -1733.77
 | 新老幅度（2014调-2004调）/2004调增减 | -3.10% | -3.12% | -2.37% |  | -3.10% | -3.10%
2 | 03-14#楼消防报警、消防给水 |  |  |  |  |  | 
 | 2004送工程 | 108466.85 | 99943.90 | 2238.93 | 0.00 | 2636.31 | 3647.71
 | 2004调工程 | 110270.98 | 101549.13 | 2333.31 | 0.00 | 2680.16 | 3708.38
 | 2014调工程 | 107427.08 | 98907.76 | 2295.54 | 0.00 | 2611.04 | 3612.74
 | 2014调-2004调 | -2843.90 | -2641.37 | -37.77 | 0.00 | -69.12 | -95.64
 | 新老幅度（2014调-2004调）/2004调增减 | -2.58% | -2.60% | -1.62% |  | -2.58% | -2.58%

## Slide 7: 2014安装计价定额整体调整水平
序 号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 分部分项 | 措施 | 其他 | 规费 | 税金
3 | XXX项目1#厂房 |  |  |  |  |  | 
 | 2004送工程 | 1785175.48 | 1635482.70 | 45768.14 | 0.00 | 45057.52 | 58867.12
 | 2004调工程 | 1793237.89 | 1640055.88 | 48788.01 | 0.00 | 45261.02 | 59132.98
 | 2014调工程 | 1739215.30 | 1591995.90 | 45966.07 | 0.00 | 43901.78 | 57351.55
 | 2014调-2004调 | -54022.59 | -48059.98 | -2821.94 |  | -1359.24 | -1781.43
 | 新老幅度（2014调-2004调）/2004调增减 | -3.01% | -2.93% | -5.78% |  | -3.00% | -3.01%
4 | XXX项目办公楼、食堂工程 |  |  |  |  |  | 
 | 2004送工程 | 443356.97 | 403355.21 | 14191.57 |  | 11190.26 | 14619.93
 | 2004调工程 | 389716.61 | 353548.83 | 13480.29 |  | 9836.38 | 12851.11
 | 2014调工程 | 382438.57 | 347261.55 | 12912.87 |  | 9652.84 | 12611.31
 | 2014调-2004调 | -7278.04 | -6287.28 | -567.42 |  | -183.54 | -239.80
 | 新老幅度（2014调-2004调）/2004调增减 | -1.87% | -1.78% | -4.21% |  | -1.87% | -1.87%

## Slide 8: 2014安装计价定额整体调整水平
序 号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 分部分项 | 措施 | 其他 | 规费 | 税金
5 | XXX精品街通风空调 |  |  |  |  |  | 
 | 2004送工程 | 1772009.48 | 800325.42 | 46396.80 |  | 24300.92 | 900986.34
 | 2004调工程 | 2146872.06 | 966756.22 | 59087.20 |  | 29441.71 | 1091586.93
 | 2014调工程 | 2081041.53 | 939041.16 | 55346.35 |  | 28538.92 | 1058115.10
 | 2014调-2004调 | -65830.53 | -27715.06 | -3740.85 |  | -902.78 | -33471.83
 | 新老幅度（2014调-2004调）/2004调增减 | -3.07% | -2.87% | -6.33% |  | -3.07% | -3.07%

## Slide 9: 2014安装计价定额整体调整水平
结论：2014安装计价定额整体的调整水平是下降的。

## Slide 10: 第一册 机械设备安装工程
本册计价定额共包括 14 个章节，1417 个子目。
基本按照《全国统一安装工程预算定额》（2000年）第一册《机械设备安装工程》进行编制，对其中人工、材料、机械的含量和价格略作调整。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 11: 第一册 机械设备安装工程
除热力车间（或电站）中所用的风机、泵、输送设备等，其他都执行本册计价定额。
本册计价定额与其他定额的分界：

## Slide 12: 第一册 机械设备安装工程
1、旧设备的拆除费用，按相应安装定额的 50％计算，即定额人工费、材料费、机械费均乘以 50％。
2、单件重量在 60t 以上的大型设备的吊装，本计价定额未考虑，发生时应另外按措施项目进行计算。
其他说明：

## Slide 13: 第二册 热力设备安装工程
本册计价定额共包含 6 个章节，457 个子目。基本按照《全国统一安装工程预算定额》（2000年）中第三册《热力设备安装工程》编制，对其中的人工、材料、机械的含量和价格略作调整。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 14: 第二册 热力设备安装工程
1、热力设备管道安装执行第八册《工业管道工程》；
2、附属机械及辅助设备本册计价定额未列入的，执行第一册《机械设备安装工程》；
3、保温工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》；
4、除 75-130t／h 轻型炉墙砌筑工程外，其他炉墙砌筑工程应执行电力部专业定额；
5、各类型汽轮发电机组均从 6MW 起步；
6、除锅炉给水泵、循环水泵、凝结水泵、锅炉送风机、引风机及排粉风机外，其余一般水泵、风机均不属本册计价定额范围。
本册计价定额与其他定额的分界：

## Slide 15: 第二册 热力设备安装工程
本册计价定额虽然将适用范围限定在汽轮发电机组在 25MW以下、炉墙砌筑在130t/h以下，但服务对象基本仍为火电安装工程，有关施工技术规程规范、质量检验标准等均需执行电力行业有关规定。
其他说明：

## Slide 16: 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
1、本册计价定额共包括 8 个章节，2357个子目。
2、取消04计价表中设备支架制作安装中10吨以上设备支架制作安装子目，将5-10吨设备支架制作安装子目调整为5吨以上设备支架制作安装子目，增加0.1吨以下设备支架制作安装子目。
3、为体现各册中支架制作价格水平基本同步，对本册中设备支架制作子目的价格水平适当上浮。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 17: 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
4、将附录一中“材料毛重”统一改为“材料耗用量”。
5、 04计价表第四章说明中金属抱杆的台次使用费是按照1997年价格综合取定，经查97年度钢材（中板）综合价格为2800元/吨，焊管3200元/吨，与2013年对比上涨幅度超过40%，本次修编按照140%调整了台次使用费。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 18: 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
1、本次修编过程中未增补“C3 工业炉安装”定额子项，发生时可参照相关专业工程定额执行，
或依据市场价位确定。
2、鉴于设备制造部件的不确定性，无法在定额子目中统一给定主要材料消耗量，因此在附录中依据部件的类别给定了主要材料利用率，计价过程中需依据各不同部件的材料利用率确定主要材料消耗量，计算主要材料费。
其他说明：

## Slide 19: 第四册 电气设备安装工程
1、本册定额共 15 章，2030 条定额子目。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 20: 第四册 电气设备安装工程
2. 按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的要求，所有定额章节按照13计算规范的顺序重新进行了编排。
3. 随着新型砌体材料的应用，砌体暗配管时，须采用切割机开墙槽，在暗配管定额工作内容中加入开槽的工作内容，并在定额的材料内增加补墙槽的砂浆用量。
4. 增加插座箱安装定额。
5. 增加微型开关卡插连接的定额。
6. 增加烘手器安装的定额。
7. 增加太阳能电池安装的定额。

## Slide 21: 第四册 电气设备安装工程
8. 为了减少换算，方便使用，对电力电缆按单芯、四芯、五芯分别进行了列项。
9. 增加小规格截面的电缆定额，设置了1.5、2.5、4、6、10、16mm2的电力电缆敷设子目，并且明确了16mm2以下的电缆头执行端子接线子目。
10. 增加了绝缘穿刺线夹的定额。
11. 增加了矿物绝缘电力电缆敷设的定额。
12. 增加了预分支主干电缆竖井内敷设的定额。
13. 增加电缆分支箱定额。

## Slide 22: 第四册 电气设备安装工程
14. 删除电缆沟挖填土、人工开挖路面的定额子目，在电缆敷设中涉及土方开挖回填、破路、修复等，执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》。
15. 增加绝缘垫敷设及降阻剂安装的定额。
16. 增加紧定式镀锌电线管(JDG管)敷设的定额。
17. 增加扣压式镀锌电线管(KBG管)敷设的定额。
18. 增加管内预留铁丝的定额。
19. 增加塑料护套线穿管敷设的定额。

## Slide 23: 第四册 电气设备安装工程
定额水平：
本册定额人工含量较 2004 年计价表下降 15%（部分章节下浮 20%），机械含量综合下降 10%。

## Slide 24: 第四册 电气设备安装工程
1. 低压开关柜安装时，如是变配电装置（如配电房、变电所）的低压柜执行第四章“配电屏”，如是车间（指一般的综合楼、厂房等）的低压柜执行第四章“落地式成套配电箱”。
2. 接地沟挖填土已包括在室外接地母线安装定额之内，如设计要求埋设深度与定额不同时，允许调整土方量。
3. 在吊顶（顶棚）内配管属于明配管。
4. 插座盒安装执行开关盒安装定额子目。
5. 电缆穿越竖井敷设的时候，其工程量应当按照竖井内电缆的长度加上穿越过竖井的电缆长度之和进行计算。
其他说明：

## Slide 25: 第四册 电气设备安装工程
6. 本定额第四章的各种盘、柜、箱安装定额，都没有包括端子板外部接线工作内容，应根据设计图纸端子的规格、数量，另外套用“端子板外部接线”的定额。
7. 厂内外电缆的划分原则上以厂区的围墙为界，如没有围墙的，以设计的全厂平面范围来进行界定。
8. 在带电运行的电缆沟内敷设电缆，可以执行安装与生产同时进行降效增加费用。
9. 金属的消防栓箱、门接地应按户内接地母线敷设定额执行。
10.装饰灯具定额中金属软管含量是按 1m 综合考虑的，如实际用量超过或少于定额含量，一律不作调整。
其他说明：

## Slide 26: 第四册 电气设备安装工程
11.电机干燥定额是按 3～7 天综合考虑的，如因季节影响，干燥时间较长，一律不调整。
12.利用基础底板主筋接地可套用利用圈梁钢筋 4-917 定额子目，但不能再套 4-916柱主筋与圈梁钢筋焊接子目。
13.钢管或电线管明敷，定额是按用管卡考虑的，如用角钢等型钢做支架，因定额不包括支架制作安装，支架应另算，但原来定额子目中管卡也不扣除。
14.半硬质塑料管明敷定额可以执行刚性阻燃塑料管明敷定额。
15.防火电缆桥架可按相应桥架定额人工乘以 1.20 系数。
其他说明：

## Slide 27: 第四册 电气设备安装工程
16.床头柜面板按成品考虑，安装不执行定额，但面板的接线安装，套用相应的定额子目。
17.荧光艺术装饰灯具中的成套灯具含量，是以 40W 灯管长度考虑的（1.25米/套)，如实际用 30W、20W 日光灯，则其主材用量按相应长度调整。
18.吊扇预留吊钩,执行吊扇安装定额，但其人工乘以 0.30 系数，其余不变。
19.调光开关、节能延时开关、呼叫按钮开关、红外线感应开关套用相应的单联单控开关定额。
20.草坪灯具定额中没有包括底座，成品灯具中如未包括底座支架，按实际发生另行计算。
其他说明：

## Slide 28: 第四册 电气设备安装工程
21. 半硬质阻燃管埋地敷设包含的土方：/100m
其他说明：
公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80
地沟规格（m） | 上口 宽度 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60
 | 下口 宽度 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40
 | 沟深 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
地沟土方量（m3） |  | 22.75 | 22.75 | 26.25 | 29.75 | 31.88 | 33.75 | 35.63 | 37.50
地沟挖填土 工日数 |  | 7.42 | 7.42 | 8.56 | 9.70 | 10.39 | 11.00 | 11.61 | 12.23

## Slide 29: 第四册 电气设备安装工程
22、半硬质管埋地敷设定额按自然地坪和一般土质考虑，已含挖填土方的工作内容，不应重复计算。如设计埋深不同或遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况，可另行计算。
23、利用建筑物内主筋作接地引下线时，每一柱子内焊接按两根主筋考虑，如果焊接主筋的根数超过两根时，按比例进行调整。
24、利用圈梁内主筋作均压环接地时，焊接按两根主筋考虑的，如果超过两根时，按比例进行调整。
其他说明：

## Slide 30: 第五册 建筑智能化安装工程
本册计价定额共包括共9章，29节，845个子目。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 31: 第五册 建筑智能化安装工程
人工下浮 24%（双绞线缆布放人工下浮 31%），机械下浮 10%，机械费中的对讲机取消。
编制数据：

## Slide 32: 第六册 自动化控制仪表安装工程
1、本册计价定额共包括 12 个章节，742个子目。
2、内部章节按计算规范的要求进行顺序调整。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 33: 第六册 自动化控制仪表安装工程
本册定额人工含量较 2004 年计价表下浮 15%，机械含量综合下浮 10%。
定额水平：

## Slide 34: 第七册 通风空调工程
按《计算规范》GB50586-2013 的规定，共设置三章 584 条定额子目，比 04 计价表增加 222 条子目。
第一章：通风空调设备及部件制作安装
第二章：通风管道制作安装
第三章：通风管道部件制作安装
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 35: 第七册 通风空调工程
1、按制作和安装分别立项；
2、新增加了用于人防地下室的人防定额子目；
3、新增加了除湿器、不锈钢板圆形风管法兰连接(咬口)、不锈钢板矩形风管法兰连接(咬口)等子目。
4、本册定额已新增了无法兰连接通风管道制作安装的子目。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 36: 第七册 通风空调工程

## Slide 37: 第七册 通风空调工程

## Slide 38: 第七册 通风空调工程
1、本计价定额通风设备、除尘设备、专门为通风工程配套的各种风机及除尘设备应按第一册的相关项目编制工程量清单。
2、通风、空调的刷油、绝热、防腐蚀执行第十一册相应定额。
3、玻璃钢冷却塔安装执行第一册相应定额。
4、设计要求无损探伤执行第三册相应定额。
本册计价定额与其他定额的分界：

## Slide 39: 第七册 通风空调工程
1、 通风空调工程的系统调整费包括调试人工、仪器、仪表使用折旧、消耗材料等费用。执行
本册定额计算系统调整费时，使用本册定额上所有项目的人工费的合计，作为计算基础，不包括使用其他册定额子目的人工费用。
2、关于工程量计算，必须依据工程量计算规则的要求编制。
1）有的工程项目，由于特殊情况不属于工程实体，但在工程量清单计量规则中列有清单项目，
因此要编制工程量清单，如通风工程检测、调试项目就属此种情况。
其他说明：

## Slide 40: 第七册 通风空调工程
2）风管法兰、风管加固框、托吊架等的刷油工程量可按风管刷油量乘适当系数计价。【薄钢板风管刷油按其工程量执行相应项目，仅外(或内)面刷油者，定额乘以系数1.2；内外均刷油者，定额乘以系数1.1(其法兰加固框、吊托支架已包括在此系数内)。】
3）风管部件油漆工程量按重量计算，可按部件本身重量乘适当系数计价。【薄钢板部件刷油按其工程量 执行金属结构刷油项目，定额乘以系数1.15。】
4、通风空调工程定额中不包括风管穿墙、穿楼板的孔洞修补费用。
其他说明：

## Slide 41: 第七册 通风空调工程
6、定额中已规定了人工、材料、机械台班数量，而有的项目中没有机械台班数量，如实际发生时也不进行调整。
7、风机盘管配管，参照第十册《给排水、采暖、燃气工程》相应子目，不计算本册定额的系统调
试费，但可在第十册中计算空调水工程系统调试费用。
8、通风管道和部件的场外运输按各市规定计取。
其他说明：

## Slide 42: 第八册 工业管道工程
1、本册计价定额共包括 8章42节，2996个子目。
2、 考虑现场实际情况以及使用习惯，本章定额子目没有变化，维持原定额子目数量。
3、册说明中增加：钛管道、镍管道、锆管道、哈氏合金管道、双相不锈钢管道及相应材质管件、法兰安装项目中焊接材料单价可按实调整。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 43: 第八册 工业管道工程
1、定额调整：第一、三、六、七、八章人工下浮15%，第二、四、五章人工下浮10%；机械下浮10%。
2、综合考虑各专业的建造水平及定额消耗，将第八章“一、管道支架制作安装”中的工日、材料种类及数量、机械种类及数量等进行了微调，使的本册管道支架制作安装定额水平与其它册水平相当。涉及定额子目：8-2845、8-2846、8-2847。
定额水平：

## Slide 44: 第八册 工业管道工程
1、适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用的介质输送管道，厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。
2、其中给水以入口水表井为界；排水以厂区围墙外第一个污水井为界；蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界；锅炉房、水泵房以墙皮为界。
本册计价定额与其他定额的分界：

## Slide 45: 第八册 工业管道工程
工业管道压力等级按管道的工作压力划分为：
低压： 0＜Ρ≤1.6MPa；
中压： 1.6MPa＜Ρ≤10MPa；
高压：（1）一般管道：10MPa＜Ρ≤42MPa；
（2）蒸汽管道：Ρ≥9MPa、工作温度≥500℃。
管道压力等级：

## Slide 46: 第九册 消防工程
本册计价定额共包括5 章30节，242 个子目。
1、按安装工程清单计算规范的名称设置删除了“安全防范设备安装”，直接改为“消防工程”
2、新增灭火器安装子目，消防水炮安装子目，并入原第六章14个补充子目，即镀锌钢管安装（沟槽式管件连接），这次修编时，这14个子目的工作内容中明确包含了水压试验的工作内容。
3、新增无管网灭火装置安装子目。
4、增加火灾报警控制微机(CRT)安装子目。
5、新增自动报警系统装置调试定额64点以下、3200点以下的子目，水灭火系统装置增加了调试50点以下、100点以下定额子目。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 47: 第九册 消防工程
本册计价定额共包括5 章30节，242 个子目。
1、按安装工程清单计算规范的名称设置删除了“安全防范设备安装”
2、新增灭火器安装子目5个，消防水炮安装子目4个，并入第六章14个补充子目，减掉1个管道支、吊架制作安装子目。
3、新增无管网灭火装置安装2个子目。
4、增加火灾报警控制微机(CRT)安装1个子目。
5、新增自动报警系统装置调试定额64点以下、3200点以下2个子目，水灭火系统装置调试50点以下、100点以下。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 48: 第九册 消防工程
6、本定额的章说明及工程量计算规则在各章节的前面。计算规则按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）的规定编制。
7、04计价表中计量单位与2013计算规则不一致的，已调整。 如第二章气体灭火系统中的“钢制管件”04计价表的计量单位为“10件”，本定额为“10个”；第四章火灾自动报警系统安装中的“点型探测器”04计价表的计量单位为“只”，本定额为“个”。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 49: 第九册 消防工程
1．电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装，执行第四册《电气设备安装工程》相应定额。
2．阀门、法兰安装，各种套管的制作安装，不锈钢管和管件，铜管和管件及泵间管道安装，管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等执行第八册《工业管道工程》相应定额。
3．消火栓管道、室外给水管道安装，管道支吊架制作、安装，水箱制作安装执行第十册《给排水、采暖、燃气工程》相应项目。
4．各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。
5．各种仪表的安装及带电讯号的阀门、压力开关、驱动装置及消防水炮的接线、校线等执行第六册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。
其他说明：

## Slide 50: 第九册 消防工程
6．泡沫液储罐及罐的设备支架制作、安装等执行第三册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。
7．设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。
8．组合式带自救卷盘消防箱安装，执行室内消火栓安装相应定额的人工、材料、机械乘以系数1.2。
9．气体灭火装置安装定额中适用于七氟丙烷灭火系统、IG541 灭火系统、二氧化碳灭火系统等的管道、管件、系统组件等的安装，对于其他的灭火介质，也使用本定额。
10．第五章消防系统调试定额自动报警系统装置调试定额中新增加了 64 点以下、3200 以下子目；水灭火系统控制装置调试定额中新增加了 50 点以下、100 点以下子目。
其他说明：

## Slide 51: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
本册计价定额共包括8章，988 个子目。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 52: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
新增子目如下：
（1） 室外镀锌钢塑复合管(螺纹连接)。
（2） 室外镀锌管内衬不锈钢钢管(螺纹连接)。
（3） 室外塑料给水管（粘接连接）。
（4） 室外塑料给水管（热熔连接）。
（5） 室外承插塑料排水管(零件粘接)。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 53: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
（6） 室内镀锌钢塑复合管(螺纹连接)。
（7） 室内镀锌管内衬不锈钢钢管。
（8） 室内不锈钢管（螺纹连接）。
（9） 室内不锈钢管（卡压连接）。
（10）室内铜管（螺纹连接）。
（11）室内铜管（卡压连接）。
（12）室内柔性铸铁排水管(卡箍连接)。
（13）室内承插塑料排水管(零件粘接)。
（14）承插塑料空调凝结水管、雨水管（零件粘接）。
（15）硬聚氯乙烯螺旋排水管（螺母挤压密封圈连接）。
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 54: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
新增子目如下：
（16）直埋式预制保温管安装 8 条
（17）直埋式预制保温管管件安装 8 条
（18）直埋式预制保温管外套管哈夫连接 8 条
（19）管道支架制作、安装 2 条
（20）设备支架制作、安装 4 条
（21）刚性防水套管制作、安装 7 条
（22）过墙过楼板钢套管制作、安装 9 条
（23）过墙过楼板塑料套管制作、安装 9 条
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 55: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
新增子目如下：
（24）沟槽式法兰安装 9 条
（25）可曲挠橡胶接头安装 12 条
（26）法兰式金属软管安装 12 条
（27）沟槽式阀门安装 9 条
（28）遥控浮球阀安装 5 条
（29）低压法兰式水表安装 13 条
（30）住宅嵌墙水表箱安装 4 条
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 56: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
新增子目如下：
（31）按摩浴盆（冷热水）1 条
（32）按摩浴盆（冷热水带喷头）1 条
（33）淋浴房组成、安装 1 条42
（34）台式洗脸盆安装（台下盆）1 条
（35）台式洗脸盆安装（台上盆）1 条
（36）不锈钢洗槽 1 条
（37）蹲便器带感应器明装及暗装 2 条
（38）小便器带感应器明装及暗装 2 条
（39）冷热水带喷头淋浴龙头安装 1 条
（40）感应龙头安装 1 条
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 57: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
新增子目如下：
（41）毛发聚集器安装 4 条
（42）隔油器安装 9 条
（43）太阳能热水器安装 5 条
（44）弹簧减震器安装 4 条
（45）砖墙打孔 6 条
（46）混凝土墙、楼板打孔 6 条
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 58: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
3、删除子目如下：
（1） 镀锌铁皮套管制作 9 条
（2） 焊接法兰水表（带旁通管及止回阀）7 条
（3） 防漏翼环制作安装（原 8-省补 23）1 条
（4）管道支架制作安装 1 条
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 59: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
4、修改子目如下：
（1） 室外镀锌钢管(螺纹连接)11 条
（2） 室外焊接钢管(螺纹连接)11 条
（3） 室外承插铸铁排水管(石棉水泥接口)6 条
（4） 室外承插铸铁排水管（水泥接口)6 条
（5） 室内镀锌钢管(螺纹连接)11 条
（6） 室内焊接钢管(螺纹连接)11 条
（7） 室内承插铸铁排水管(石棉水泥接口)6 条
（8） 室内承插铸铁排水管(水泥接口)6 条
（9） 室内柔性抗震铸铁排水管(柔性接口)5 条
（10）承插铸铁雨水管(石棉水泥接口)5 条
（11）承插铸铁雨水管(水泥接口)5 条
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 60: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
4、修改子目如下：
（12）管道支吊架制作、安装 1 条
（13）搪瓷浴盆、净身盆安装 4 条
（14）玻璃钢浴盆、塑料浴盆安装 4 条
（15）洗脸盆、洗手盆安装 9 条
（16）洗涤盆安装 7 条
（17）化验盆安装 5 条
（18）蹲式大便器安装 7 条
（19）坐式大便器安装 4 条
（20）挂斗式小便器安装 4 条
（21）立式小便器安装 4 条
（22）浴盆、洗脸盆、蹲便器预留（铸铁、塑料）（原省补 8-41；8-42 ）2 条
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 61: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
（1）卫生洁具安装取消了一些目前已不常用的相关辅材。
（2）镀锌衬塑管管件、镀锌衬不锈钢管管件、铜管螺纹连接管件、铜管卡压连接管件、不锈钢管管件、不锈钢卡压连接管件，其做为辅材的管件价格，已根据相应的管件含量，经测算后编入相应的管道安装计价定额中。
（3）塑料给水管的定额内已包含了管道及管件的安装费，但管件的材料费用按实另行计算。
（4）管道支架制作安装定额，按新的计算规范，将制作与安装分成二个定额子目。
（5）承插塑料空调凝结水管、雨水管（零件粘接），该条子目适用于室内、外塑料雨水管道敷设；室内、外空调凝结水管的敷设。
其他说明：

## Slide 62: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
（6）本次补充的管道安装定额，室外给水管安装，人工参照“室外镀锌钢管（螺纹连接）”，并根据各种管材的材质不同，做了相应的调整。管件含量参照“室外镀锌钢管接头零件”的含量。
（7）补充的室内给水管安装定额，人工参照“室内镀锌钢管（螺纹连接）”，并根据各种管材的材质不同，做了相应的调整，管件含量参照“室内镀锌钢管接头零件”的含量。
（8）本次补充的刚性防水套管制作安装，适用于一般工业及民用建筑中有防水要求的套管制作安装。工业管道、构筑物等有防水要求的套管，执行第八册《工业管道安装》相应定额。
（9）在套用套管制作、安装定额时，套管的规格应按实际套管的直径选用定额，一般应比穿过的管道大两号。
其他说明：

## Slide 63: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
（10）遥控浮球阀安装的工作内容中已包含了电气检查接线、电气单体测试、电气调试等工作内容，不能重复计算。
（11）按摩浴盆安装，淋浴房组成、安装中已包含了水嘴安装工作内容。
（12）冷热水带喷头淋浴龙头仅适用于单独安装的淋浴龙头，如公共浴室等。
（13）编制不锈钢洗槽定额时，按单槽进行测算并编制。若为双槽，按单槽定额的人工乘以 1.20套用。本子目也适用于陶瓷洗槽等其它材质的洗槽。
其他说明：

## Slide 64: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
（14）台式洗脸盆安装不含台面安装，但包含了支撑台面所需的金属支架制作安装。若设计用量超过定额含量时，可另行增加金属支架的制作安装。
（15）感应龙头安装不分规格，套用同一定额。感应龙头安装已包含了电气检查接线、电气测试等工作内容。
（16）带感应器的大便器、小便器安装，已包含了电气检查接线、电气测试等工作内容。
（17）带感应器的小便器安装，适用于各种安装形式的小便器。
（18）太用能热水器安装，已综合考虑了吊装费用和支架制作安装费用。若支架的设计用量超过定额含量时，可进行调整，但吊装费用不得调整。
（19）弹簧减震器子目，适用于各类减震器安装。
其他说明：

## Slide 65: 第十册 给排水、采暖、燃气工程
（20）本册定额中的砖墙打孔，混凝土墙、楼板打孔，仅适用于机械打孔。若为人工打孔，执行修缮定额。
（21）本次新增了空调水工程系统调试，按空调水系统人工费的13%计算，其中人工工资占 25%。计算空调水工程系统调试费时，需扣除空调水工程系统中的空调冷凝水的工程量。
其他说明：

## Slide 66: 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
本册计价定额共包括11章2589 个子目。
（1）第一章：喷射除锈项目， 取消烘砂工序，如现场发生，按实计算；
（2）第二章：增加环氧煤沥青防腐项目，参考常补定额；
（3）第九章：纤维类制品(管壳)安装项目，增加铝箔胶带贴缝工序及主材；
（4）纤维类制品(板)安装项目，增加通风管道保温3个子目，增加铝箔胶带贴缝工序及主材；
（5）增加橡塑保温管(板)粘贴项目，参考淮补定额；
（6）增加橡塑保温套管安装项目，参考淮补定额；
（7）增加阀门、法兰带铝箔离心玻璃棉安装项目，参考常补定额；
（8）增加阀门、法兰橡塑板安装项目，参考常补定额增加12个子目；
（9）增加铝箔胶带贴缝项目，参考参考省补定额增加10个子目；
（10）增加保温钉安装、封贴铝箔胶带项目，参考参考省补定额增加2个子目；
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 67: 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
本册计价定额共包括11章2589 个子目。
（1）第一章：喷射除锈项目 取消烘砂工序，现场发生，按实计；
（2）第二章：增加环氧煤沥青防腐项目，参考常补定额增加5个子目；
（3）第九章：纤维类制品(管壳)安装项目，增加铝箔胶带贴缝工序及主材；
（4）纤维类制品(板)安装项目，增加通风管道保温3个子目，增加铝箔胶带贴缝工序及主材；
（5）增加橡塑保温管(板)粘贴项目，参考淮补定额增加38个子目；
（6）增加橡塑保温套管安装项目，参考淮补定额增加6个子目；
（7）增加阀门、法兰带铝箔离心玻璃棉安装项目，参考常补定额增加10个子目；
（8）增加阀门、法兰橡塑板安装项目，参考常补定额增加12个子目；
（9）增加铝箔胶带贴缝项目，参考参考省补定额增加10个子目；
（10）增加保温钉安装、封贴铝箔胶带项目，参考参考省补定额增加2个子目；
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 68: 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
对原计价表内的部分机械进行了替换，如喷射除锈的电动空气压缩机原规格为10m3/min，现调整为6m3/min；
本册计价定额项目设置情况：

## Slide 69: 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
1、保护层镀锌铁皮、防腐蚀涂料、油漆按未计价材料列入；
2、管廊钢结构中的梯子、平台、栏杆、吊支架按一般钢结构执行，同是管廊钢结构中的H钢结构及大于400 mm以上的钢结构按H型钢结构执行；
3、只用管材制作的钢结构的除锈、刷油、防腐蚀按管道展开面积乘以1.20，再采用管道的相应子目；
4、圆形或矩形混凝土箱、槽防腐，执行土建定额的相关项目；
5、对于设计没有明确提出除锈级别要求的一般工业工程，其除锈应按手工除锈项目中的手工除轻锈（人工、材料）乘以系数0.2计算；
其他说明：

## Slide 70: 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
6、对于采用镀锌铁皮作绝热保护层的通风管道，刷油时应增加对镀锌铁皮表面的人工除油、除尘内容，并按手工除锈项目中的手工除轻锈子目（人工、材料）乘以系数0.2计算；
7、对预留焊口的部位，第一次喷砂除锈后，在焊接组装过程中产生新锈蚀，其工程量另行计算；
8、绝热工程绝热分层安装时应直接采用相应子目，不再乘以系数。
9、在计算第二层以上各层工程量时应按下式中的直径计算：D=(D＋2.1δ)＋0.0082，以此类推；
10、绝热施工厚度介于两个厚度之间时，按大于实际厚度子目执行，如φ57mm管道保温45mm厚时，应采用φ57mm以下50mm厚子目；
其他说明：

## Slide 71: 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
11、绝热工程保温材料品种划分为纤维类制品、泡沫塑料类制品、毡类制品及硬质材料类制品。
纤维类制品包括矿棉、岩棉、玻璃棉、超细玻璃棉、泡沫石棉制品、硅酸铝制品等；
泡沫类制品包括聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等；
毡类制品包括岩棉毡、矿棉毡、玻璃棉毡制品。
硬质材料类制品包括珍珠岩制品、泡沫玻璃类制品。
其他说明：

## Slide 72: 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
12、管道绝热工程，不包括阀门、法兰绝热的工程内容。发生时，执行本册计价定额有关项目。
13、绝热工程，若采用钢带代替捆扎线时，总长度不变，重量可以按所用材料换算，换算时，按每块瓦两道，软质材料250mm捆扎一道计算。若采用铆钉代替自攻螺丝固定保护层时，用量不变，单价可以换算；
其他说明：

## Slide 73: 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
13、绝热的金属保护层，按0.5mm厚镀锌铁皮计入基价(实际为主材)。若采用不同厚度的铁皮，其材料以平方米计算，单价可以换算。若采用铝皮做保护层时，单价可以换算；
14、同一种漆刷三遍时，第三遍套用第二遍的定额子目；
其他说明：

## Slide 74
谢谢大家！